Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли

МКД №104 по ул. Московской

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-21-1» _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД __________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих видов работ по  ремонту металлической  фальцевой кровли:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлической кровли | м² | 1130 |
| 2 | Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов в ½ кирпича | м² | 61,8 |
| 3 | Ремонт штукатурки стен вентканалов и надкрышных устройств | м² | 76,5 |
| 4 | Грунтование поверхности стен вентканалов и надкрышных элементов | м² | 200 |
| 5 | Окраска поверхности стен вентканалов и надкрышных элементов краской ВДАК | м² | 200 |
| 6 | Разборка слуховых окон | шт. | 3 |
| 7 | Демонтаж водосточных труб | м | 105 |
| 8 | Демонтаж металлических ограждений | м | 150 |
| 9 | Разборка обрешетки из досок толщ.20 мм | м² | 1130 |
| 10 | Разборка стропил с стойками и подкосами из брусьев и бревен | м² | 1130 |
| 11 | Разборка мауэрлата из бревен | м | 1130 |
| 12 | Устройство горизонтальной гидроизоляции из рубероида | м² | 20 |
| 13 | Устройство мауэрлата из бруса 200х220 | м/м³ | 82/3,61 |
| 14 | Устройство стропильных ног из бруса 100х150 дл.9м | м/м³ | 450/6,75 |
| 15 | Установка стоек из бруса 150х150 дл2,2м | м/м³ | 66/1,48 |
| 16 | Установка подкосов из бруса 100х150 дл.2,8м | м/м³ | 228/3,42 |
| 17 | Установка прогонов из бруса 150х150 | м/м³ | 92/2,07 |
| 18 | Устройство обрешетки сплошной из досок толщ.32мм по карнизу | м² | 195 |
| 19 | Устройство обрешетки с прозорами из досок толщ.32мм | м² | 935 |
| 20 | Устройство кровли из оцинкованной стали с желобами и свесами толщ.0,7мм | м² | 1130 |
| 21 | Герметизация стыков лентой «герлен» шир.25мм | мп | 515 |
| 22 | Смена обделок из листовой стали толщ.0,7мм, примыканий к вентаканалам и парапетам | мп | 102 |
| 23 | Устройство слуховых окон (квадратные) | шт. | 7 |
| 24 | Обивка стен слуховых окон оцинкованной сталью | м² | 18,9 |
| 25 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна из оцинкованной стали | шт/м² | 14/4,41 |
| 26 | Установка деревянных блоков дверных на слуховые окна 0,7х0,9м | шт. | 7 |
| 27 | Скобяные изделия для дверей | компл. | 7 |
| 28 | Продуха по коньку 400х400х800 | шт. | 7 |
| 29 | Устройство дерев. лестниц у выходов с чердака на кровлю | шт./м³ | 7/0,273 |
| 30 | Устройство новых прямых звеньев водосточных труб | мп | 180 |
| 31 | Устройство новых колен водосточных труб | мп | 48 |
| 32 | Устройство новых отметов | шт. | 12 |
| 33 | Устройство новых водосточных воронок д 450 | шт. | 12 |
| 34 | Устройство металлических зонтов над вентшахтами | м² | 18 |
| 35 | Устройство примыканий к надкрышным элементам из оцинкованной стали | м² | 21 |
| 36 | Огнезащита деревянных конструкций чердачного помещения | м² | 1015 |
| 37 | Вывоз мусора |  |  |

Подписи:

| ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |