# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье 21-1 » _________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

собственников МКД ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов канализации в техническом подполье МКД №19а по ул. Литвинова необходимо выполнить следующие работы:

| Вид работ ( техподполье) | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж трубопроводов диам. до100 мм | м | 82 |
| Демонтаж трубопроводов диам. до 50 мм | м | 18 |
| Прокладка трубопроводов диам. 100 мм РР | м | 82 |
| Прокладка трубопроводов диам. 50 мм РР | м | 18 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 50 РР | шт. | 6 |
| Переход с чугуна на пластик с резиной диам. 100 РР | шт. | 8 |
| Тройник косой 45 град диам. 100 мм | шт. | 15 |
| Тройник косой 45 град диам. 100*50*100 мм | шт. | 3 |
| Тройник косой 45 град диам. 50*50*50 мм | шт. | 6 |
| Ревизия диам. 100 мм | шт. | 14 |
| Ревизия диам. 50 мм | шт. | 4 |
| Заглушка диам. 100 мм | шт. | 11 |
| Отвод 45 град диам. 50 мм | шт. | 12 |
| Отвод 45 град диам. 100 мм | шт. | 24 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 50 мм | шт. | 36 |
| Крепления трубопроводов хомутами д. 100 мм | шт. | 164 |
| Крепления трубопроводов планки, болты, шпильки | кг | 400 |
| Уборка и вывоз труб из подвала | тн. | 1,2 |
| Выпуск до колодца |
| Прокладка трубопроводов диам 100 мм РР в траншее | м | 5 |
| Установка обратного клапана 100 мм в колодце | шт. | 1 |
| Заделка отверстия в кирпичной стене вокруг трубы ЦП раствором | шт. | 1 |
| Вскрышные работы |
| Разработка грунта 2 катег. в траншеях вручную | м3 | 2,5 |
| Засыпка основания траншеи песком с трамбовкой послойно и устройством нормативного уклона вручную | м3 | 1,5 |
| Засыпка основания траншеи грунтом с трамбовкой послойно вручную | м3 | 1 |
| Разборка и обратная засыпка грунта экскаватором | м3 | 7,5 |
| Восстановление отмостки бетон 5 см, щебень 5см | м2 | 1,5 |

Подписи                                                     ________________

_________________

_________________