# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ЦО

# МКД №104 по ул. Московской

Комиссия в составе представителей:  ООО «УО «Жильё-21-1» ___________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД _______________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов ЦО в техническом подполье и чердачном помещении многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 447 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 89 | м | 23 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д.76 | м | 20 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д.57 | м | 151 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 40 | м | 151 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 25 | м | 59 |
| 7 | Прокладка трубопроводов д. 20 | м | 43 |
| 8 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт. | 37 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 57 | шт. | 4 |
| 10 | Установка фланцев | шт. | 8 |
| 11 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 25 | шт. | 50 |
| 12 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 | шт. | 20 |
| 13 | Гидравлическое испытание системы ЦО | м | 447 |
| 14 | Изоляция трубопроводов: К-Flex |  |  |
| 15 | Диаметром 89 мм | м | 23 |
| 16 | Диаметром 76 мм | п/м | 20 |
| 17 | Диаметром 57 мм | п/м | 151 |
| 18 | Диаметром 40 мм | п/м | 151 |
| 19 | Диаметром 25 мм | п/м | 59 |
| 20 | Диаметром 20 мм | п/м | 43 |
| 21 | Обертывание труб стеклотканью | м² | 132,2 |
| 22 | Масляная покраска трубопроводов д. до 50мм | м² | 17,1 |
| 23 | Масляная покраска трубопроводов д. более 50мм | м² | 101,3 |
| 24 | Разборка изоляции труб | м² | 21,4 |
| 25 | Устройство подвесных опор (1м) хомут 50мм | шт. | 52 |
| 26 | Устройство настенных опор хомут 50 мм | шт. | 52 |
| 27 | Замена воздухосборников д.159 мм | шт. | 4 |
| 28 | Пробивка отверстий в каменных стенах (100*100) в 1 кирпич | шт. | 19 |

Подписи:

| ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |