Дефектный акт

Комиссия в составе _____________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома №1а по  улице  Заречной и выявила необходимость проведения следующих работ по ремонту шиферной кровли

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка шиферной кровли | м² | 584 |
| 2 | Разборка мелких покрытий из листовой стали (примыкания вентшахт, слуховых окон, коньков) | м | 162 |
| 3 | Устройство шиферной кровли | м² | 584 |
| 4 | Смена обрешетки с прозорами из бруса | м² | 118 |
| 5 | Смена сплошной обрешетки по периметру из обрезной доски толщ.30мм | м² | 188 |
| 6 | Устройство бруса по коньку по шиферную кровлю 2х100х150 | м³ | 0,54 |
| 7 | Устройство слоя рубероида насухо в 1 слой под коньковые элементы | м² | 62 |
| 8 | Устройство слоя из ютафола под шиферную кровлю по периметру | м² | 188 |
| 9 | Устройство металлических обделок к дымоходам и слуховым окнам из оцинкованной стали толщ.0.55мм | м | 100 |
| 10 | Устройство металлической обделки по коньку из оцинкованной стали (62+13,2) шириной до 0,4м | м | 75,2 |
| 11 | Смена слуховых окон 1,20х1,30 | шт. | 6 |
| 12 | Усиление конструкции мауэрлата доской толщ.30мм с двух сторон | м | 45 |
| 13 | Ремонт штукатурки вентканалов | м² | 194 |
| 14 | Шпатлевка вентканалов | м² | 194 |
| 15 | Окраска ВДАК поверхности вентканалов | м² | 194 |
| 16 | Устройство цементной стяжки 2мм на входных козырьках | м² | 7 |
| 17 | Устройство покрытия из унифлекса в 1 слой на козырьках | м² | 5 |
| 18 | Шпатлевка нижней поверхности ж.б козырьков | м² | 3,5 |
| 19 | Окраска ВДАК нижней поверхности ж.б козырьков | м² | 3,5 |
| 18 | Устройство металлических отливов на козырьках из оцинкованной стали | м | 8 |
| 19 | Антисептирование стропильной системы | м² | 1200 |
| 20 | Уборка бытового мусора | тн | 8 |

Подписи :