Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли

МКД №1 по ул. Дружбы

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-7-1» ______________

___________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость  проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки труб вентканалов | м³ | 6,25 |
| 2 | Штукатурка труб вентканалов | м² | 56 |
| 3 | Грунтовка труб вентканалов | м² | 56 |
| 4 | Окраска труб вентканалов краской поливинилацетатной | м² | 56 |
| 5 | Демонтаж металлической кровли | м² | 1162,8 |
| 6 | Демонтаж водосточных труб | м | 110 |
| 7 | Разборка слуховых окон | шт. | 10 |
| 8 | Смена стропильных ног из бруса толщ. 50х150мм | м | 6 |
| 9 | Смена обрешетки обрезной сплошной из досок по карнизу | м² | 212,6 |
| 10 | Смена обрешетки с прозорами из досок | м² | 419 |
| 11 | Устройство кровли из оцинкованной стали толщ.0,7мм с желобами и свесами | м² | 1162,8 |
| 12 | Установка костылей | шт. | 234 |
| 13 | Герметизация стыков уплотнительной лентой «Герлен» шир. 25мм | м | 1025 |
| 14 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | м | 52 |
| 15 | Устройство слуховых окон из бруса 50х100мм и досок толщ.25мм | шт. | 10 |
| 16 | Обивка стен слуховых окон оцинкованной сталью | м² | 27 |
| 17 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна | шт./м² | 20/6,3 |
| 18 | Установка блоков дверных на слуховые окна размером 07,х0,9м | м² | 6,3 |
| 19 | Скобяные изделия для дверей | комп. | 10 |
| 20 | Демонтаж металлических ограждений | м | 163,5 |
| 21 | Монтаж металлических ограждений (новых) | м | 163,5 |
| 22 | Установка прямых звеньев водосточных диаметром 150мм | м | 110 |
| 23 | Установка воронок водосточных диаметром 150мм | шт. | 10 |
| 24 | Установка колен | шт. | 50 |
| 25 | Установка отмётов | шт. | 10 |
| 26 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения | м² | 1106 |
| 27 | Устройство зонтов над вентшахтами из оцинкованной стали | м² | 15,2 |
| 28 | Устройство лестниц для слуховых окон | шт/м³ | 10/0,395 |
| 29 | Устройство продухов | шт. | 5 |
| 30 | Погрузка строительного мусора | тн. |  |
| 31 | Перевозка строительного мусора | тн. |  |

Подписи:

| _______________________ _______________________ _______________________ | ______________________________ ______________________________ _______________________________ |
| --- | --- |