Дефектный акт

Комиссия в составе:____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________произвела осмотр

электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Дружбы,1 и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Демонтаж провода, кабеля | м. | 180 |
| 2. | Демонтаж плавких пробочных предохранителей | шт. | 48 |
| 3. | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | шт. | 12 |
| 4. | Демонтаж осветительных приборов: выключателей | шт. | 12 |
| 5. | Демонтаж пакетных выключателей | шт. | - |
| 6. | Демонтаж и монтаж ВРУ-0,4 кВ | шт. | 1 |
| 7. | Сверление бетонных перекрытий Ø40 мм | отв. | 12 |
| 8. | Монтаж DIN рейки | м. | 7 |
| 9. | Монтаж металлических стояковых труб Ø40 мм | м. | 144 |
| 10. | Затягивание проводов ПВ3 1×10 в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 120 | м. | 820 |
| 11. | Монтаж наконечников 10 мм2 | шт. | 20 |
| 12. | Выключатели автоматические ВА47-29 I-16А | шт. | 30 |
| 13. | Выключатели автоматические ВА47-29 I-25А | шт. | 30 |
| 14. | Выключатели автоматические ВА47-29 I-32А (двухполюсных) | шт. | 30 |
| 15. | Провод ПВ1 1×6 в межэтажных электрощитах | м. | 40 |
| 16. | Монтаж планки нулевой | шт. | 30 |
| 17. | Монтаж планки заземления | шт. | 12 |
| 18. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные без стоимости счетчиков | шт. | - |
| 19. | Монтаж орешкового зажима | шт. | 36 |
|  | Заземление |  |  |
| 20. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 1,12 |
| 21. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 1,12 |
| 22. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 по 2,5м | шт. | 3 |
| 23. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | м. | 30 |
|  | Подъездное освещение |  |  |
| 24. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 25 | м. | 154 |
| 25. | Затягивание проводов ВВГ 3×1,5 в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | м. | 180 |
| 26. | Монтаж кабель-канала | м. | 70 |
| 27. | Затягивание провода ВВГ 3×1,5 в кабель-канал | м. | 80 |
| 28. | Светильник энергосберегающий | шт. | 20 |
| 29. | Монтаж выключателей: одноклавишных | шт. | 12 |
|  | двухклавишных |  | 4 |
| 30 | Коробка распределительная | шт. | 16 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 31. | Измерение сопротивления изоляции мегоомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт. | 24 |
| 32. | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | шт. | 108 |
| 33. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 13 |
| 34. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте | шт. | 3 |
|  | Подвальное освещение |  |  |
| 35. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 25 | м. | 90 |
| 36. | Коробка распределительная | шт. | 16 |
| 37. | Затягивание проводов ВВГ 3×1,5 в проложенные трубы. | м. | 120 |
| 38. | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 16 |
| 39. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 4 |
| 40. | Розетка неутопленного типа при открытой проводке | шт. | - |

Члены комиссии:

_____________________________

_____________________________

_____________________________