|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт кровли МКД №42 по ул.Вадинская |
| й | Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Надежда-6-1» ________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ собственников МКД ____________________________________________________________ |  |
|  | произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 475 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 142,5 |
| 3 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 475 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний, верхний Унифлекс ткань) | м2 | 475 |
| 5 | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле- и радиоантеннам, фановым трубам и др. | шт. | 17 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. каналам высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 65,76 |
| 7 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходу на кровлю, высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 5,76 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой более 600 мм | п/м | 76 |
| 9 | Демонтаж метал. короба парапета (шир. 0,70м) | п/м | 76 |
| 10 | Обделка парапета метал. коробом (шир. 0,70м) | п/м | 76 |
| 11 | Ремонт кирпичной кладки стен вент. каналов с добавлением нового кирпича | м3 | 0,075 |
| 12 | Оштукатуривание стен вент. каналов | м2 | 33 |
| 13 | Огрунтовка стен вент. каналов | м2 | 33 |
| 14 | Покраска стен вентканалов краской ВДАК | м2 | 33 |
| 15 | Ремонт цементной стяжки оголовков вент. каналов (выс.0,13) | м2 | 14,29 |
| 16 | Огрунтовка оголовков вент. каналов битумной мастикой (выс.0,13) | м2 | 14,29 |
| 17 | Оштукатуривание стен выходов на кровлю | м2 | 8,2 |
| 18 | Огрунтовка стен выходов на кровлю | м2 | 8,2 |
| 19 | Покраска стен выходов на кровлю краской ВДАК | м2 | 8,2 |
| 20 | Смена дверной коробки деревянной на металлическую выхода на кровлю в кирпичной стене (0,7х1,45) | м2 | 1,01 |
| 21 | Покраска металлической двери с двух сторон | М2 | 2,02 |
| 22 | Демонтаж металлического листа парапета (76х0,7) | М2 | 53,2 |
| 23 | Ремонт штукатурки кирпичной кладки парапетов | М2 | 3,8 |
| 24 | Обделка парапетных плит листом из оцинкованной стали шириной до 0,7 | п/м | 76 |
| 25 | Демонтаж металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 400мм | п/м | 32 |
| 26 | Устройство слоя усиления под костыли и отлива из кровельного материала Унифлекс ткань | М2 | 32 |
| 27 | Установка металлических костылей из стальной полосы – 4 мм, шир.35мм (150 мм –длина опоры, 450 мм – длина крепежной части) | Шт/п.м | 107/64,2 |
| 28 | Устройство металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 700мм | п/м | 32 |
| 29 | Демонтаж метал. отливов на подъезд. козырьках | п/м | 8,4 |
| 30 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов подъезд. козырьков | м2 | 5,12 |
| 31 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой подъезд. козырьков | м2 | 5,12 |
| 32 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой подъезд. козырьков | м2 | 5,12 |
| 33 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъезд. козырьков высотой до 600 мм с фартуком | п/м | 6,7 |
| 34 | Устройство метал. отливов на подъезд. козырьках | п/м | 8,4 |
| 37 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов балконов | м2 | 12,8 |
| 38 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 3,84 |
| 39 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 12,8 |
| 40 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний, верхний Унифлекс ткань) | м2 | 12,8 |
| 41 | Ремонт кирпичной кладки пилонов с использованием нового кирпича | М3 | 0,075 |
| 42 | Оштукатуривание пилонов | М2 | 2,47 |
| 43 | Обделка пилонов листом из оцинкованной стали шир.0,7 | М2 | 2,47 |
| 44 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1) т | М2 |  |

Подписи:

| _______________ | __________________________ |
| --- | --- |
| _ _ _______________ | __________________________ |