Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №6 по ул. Пушанина

Комиссия в составе: представителей ООО «Надежда-6-1»________________________________ _____________________________________________________________________________________собственников МКД__________________________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома №6 по ул. Пушанина и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлических фартуков по парапету | п/м | 25,4 |
| 2 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 1755 |
| 3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м² | м² | 526,5 |
| 4 | Смена обделок из листовой оцинкованной стали (толщ.0,7мм) карнизов шириной 0,7м | м² | 179,3 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 526,5 |
| 6 | Заделка стыков парапетных плит цементным раствором | м² | 0,5 |
| 7 | Грунтование парапетных плит битумной мастикой | м² | 16,5 |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса (в том числе кровля над машинными отделениями, вентшахтами) | м² | 1755 |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой до 600мм с краевой рейкой | п/м | 25,4 |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам машинных отделений, вентшахтам высотой до 600мм с одним фартуком | п/м | 129,4 |
| 11 | Устройство покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали (толщ.0,7мм) шириной 0,55м | м² | 14 |
| 12 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам , трубам мусоропровода в два слоя (38+8) | шт. | 46 |
| 13 | Штукатурка стен будок выхода с наружной стороны | м². | 16,6 |
| 14 | Грунтовка стен будок выхода с наружной стороны | м² | 16,6 |
| 15 | Окраска стен будок выхода красками ВДАК с наружной стороны | м² | 16,6 |
| 16 | Смена отливов из листовой оцинкованной стали шириной 0,4 м ( будки выходов, входные козырьки ) | м² | 78 |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (0,56х1,4) | шт. | 2 |
| 18 | Установка металлической двери размером 1,4х0,56 (окрашенной) с врезным замком | шт./м² | 2/1,57 |
| 19 | Демонтаж металлических колпаков со стволов мусоропроводов | шт/кг | 8/160 |
| 20 | Устройство зонтов на стволы мусоропроводов диаметром 400мм из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм | шт. | 8 |
| 21 | Окраска стволов мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400мм красками ВДАК | м² | 20,2 |
| 22 | Разборка покрытий из рулонных материалов (козырьки входов) | м² | 66,0 |
| 23 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (козырьки входа) | м² | 66,0 |
| 24 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса (козырьки входа) | м² | 66,0 |
| 25 | Устройство примыканий кровель входных козырьков из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600мм с одним фартуком | м | 26,4 |
| 26 | Перевозка строительного мусора | тн. |  |

Подписи:

_______________________________           _____________________________

_______________________________           _____________________________

_______________________________          ______________________________