Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома №6 по ул. Терешковой

Комиссия в составе: представителей ООО «Надежда-6»__________________________________ _____________________________________________________________________________________собственников МКД__________________________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома №6 по ул. Терешковой и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлических фартуков по периметру парапета, вентшахт, машинных отделений | п/м | 470,6 |
| 2 | Разборка примыканий кровельного покрытия к парапету | м² | 281,2 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 281,2 |
| 4 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 1471,2 |
| 5 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м² | м² | 441,3 |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 441,3 |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса (в том числе кровля над машинными отделениями) | м² | 1471,2 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой свыше 600мм с одним фартуком | п/м | 281,2 |
| 9 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам машинных отделений, вентшахтам высотой до 600мм с одним фартуком | п/м | 189,4 |
| 10 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам , трубам мусоропровода в два слоя | шт. | 36 |
| 11 | Смена водоприемных воронок | шт. | 4 |
| 12 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали шириной 0,4 м ( машинные отделения, входные козырьки ) | м² | 44,9 |
| 13 | Демонтаж зонтов над вентшахтами | шт. | 24 |
| 14 | Устройство мелких покрытий (металлических зонтов) с устройством каркаса (каркас: уголок 25х25 -446,4п/м, труба профильная 20х20х15 -72п/м, зонт из листовой оцинкованной стали толщ. 0,55мм-52,8м²) в кол-ве 24шт. | шт./кг. | 24/890,4 |
| 15 | Окраска металлических поверхностей (каркас под зонты) | м². | 49,6 |
| 16 | Окраска масляными составами металлических покрытий подоконных отливов за 2 раза | м² | 1,32 |
| 17 | Окраска стволов мусоропровода из асбестоцементных труб диаметром 400мм красками ВДАК | м² | 10 |
| 18 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (0,7х2,1) | шт. | 4 |
| 19 | Установка металлической двери размером 2,10х0,7 (окрашенной) с врезным замком | шт. | 4 |
| 20 | Устройство перегородки над дверью машинного отделения (уголок 40х40—4,2п/м, сталь листовая толщ.3мм 0,64м²) | шт/кг | 4/100,8 |
| 21 | Заделка стыков парапетных плит цементным раствором | м² | 1,2 |
| 22 | Обетонирование парапетных плит | м³ | 0,9 |
| 23 | Грунтование парапетных плит битумной мастикой | м² | 126,5 |
| 24 | Проклейка стыков парапетных плит наплавляемым материалом (0,45х0,2)х88шт | м² | 8 |
| 25 | Масляная окраска металлической лестницы (2,4х0,6), металлической решетки (1,0х1,5) на машинных отделениях | м² | 11,8 |
| 26 | Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали на стволы мусоропроводов диаметром 400мм | шт. | 4 |
| 27 | Разборка покрытий из рулонных материалов (козырек входа) | м² | 67 |
| 28 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (козырек входа) | м² | 67 |
| 29 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса (козырек входа) | м² | 67 |
| 30 | Устройство примыканий кровель входных козырьков из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600мм с одним фартуком | м | 26,8 |
| 31 | Перевозка строительного мусора | тн. |  |

Подписи:

_____________________________       _________________________________

_____________________________       _________________________________

_____________________________       _________________________________