|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт кровли МКД №9 по ул.Пушанина |
| й | Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Надежда-6-1» ________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ собственников МКД ____________________________________________________________ |
|  | произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 1080 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 324 |
| 3 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 1080 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний, верхний Унифлекс ткань) | м2 | 1080 |
| 5 | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле- и радиоантеннам, фановым трубам и др. | шт. | 75 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. каналам высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 176 |
| 7 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходу на кровлю, высотой до 400 мм с одним фартуком | п/м | 12,4 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой более 600 мм | п/м | 116,4 |
|  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам лоджий высотой более 600 мм и пилонам выс.до 200 мм | п/м | 42,4 |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки стен вент. каналов с добавлением нового кирпича | м3 | 0,125 |
| 10 | Оштукатуривание стен вент. каналов | м2 | 116,1 |
| 11 | Огрунтовка стен вент. каналов | м2 | 116,1 |
| 12 | Покраска стен вентканалов краской ВДАК | м2 | 116,1 |
| 13 | Ремонт цементной стяжки оголовков вент. каналов (выс.0,13) толщ.2 см. | м2 | 42,98 |
| 14 | Огрунтовка оголовков вент. каналов битумной мастикой (выс.0,13) | м2 | 42,98 |
| 15 | Оштукатуривание стен выходов на кровлю | м2 | 14,53 |
| 16 | Огрунтовка стен выходов на кровлю | м2 | 14,53 |
| 17 | Покраска стен выходов на кровлю краской ВДАК | м2 | 14,53 |
| 18 | Смена дверного блока деревянного на металлический выхода на кровлю в кирпичной стене (0,65х1,10) (0,69х1,10) | м2 | 1,47 |
| 19 | Покраска металлических дверей с двух сторон | М2 | 2,94 |
| 20 | Демонтаж старых и устройство новых оконных рам со стеклом выходов на кровлю (0,46х0,43 – 2 шт.) в кирпичных стенах без подоконника с покраской | М2 | 0,40 |
| 21 | Ремонт цементной стяжки парапетных плит толщ. 2 см | М2 | 117 |
| 22 | Огрунтовка парапетных плит битумной мастикой | М2 | 117 |
| 23 | Демонтаж металлических отливов на карнизных плитах кровли, балконов и выходов на кровлю шириной до 700мм | п/м | 119,6 |
| 24 | Устройство металлических отливов на карнизных плитах кровли, балконах и выходов на кровлю шириной до 700мм | п/м | 119,6 |
| 25 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов балконов | м2 | 93,7 |
| 26 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 28,11 |
| 27 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 93,7 |
| 28 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний, верхний Унифлекс ткань) | м2 | 93,7 |
| 28 | Ремонт кирпичной кладки пилонов с использованием нового кирпича | М3 | 0,025 |
| 29 | Оштукатуривание пилонов | М2 | 15,47 |
| 30 | Огрунтовка пилонов битумной мастикой | М2 | 15,47 |
| 31 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1 т | М2 |  |

Подписи:

| _______________ | __________________________ |
| --- | --- |
| _ _ _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |