|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт кровли МКД №1 по пр.Электрическому |
| й | Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Надежда-6-1» ________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ собственников МКД ____________________________________________________________ |  |
|  | произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 644 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 194 |
| 3 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 644 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (в т.ч. маш.отд): унифлексом в два слоя на тканевой основе | м2 | 644 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 0,6 м с фартуком | п.м | 134,1 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент.каналам, машинным помещениям высотой до 0,6 м с фартуком шириной до 0,25 м | П.м | 41,52 |
| 7 | Замена деревянных дверей на металлические (1,05х1,05) | Шт./м2 | 2/2,2 |
| 8 | Покраска металлических дверей с двух сторон (1,05х1,05х2) | м2 | 5,29 |
| 9 | Снятие (б/у) и установка новых ливнеприемных воронок с решетками | Шт. | 4 |
| 10 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов входных и балконных козырьков | м2 | 68 |
| 11 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 20,4 |
| 12 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 68 |
| 13 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой вх.козырьков(6,1х2,65 - 2 шт.) и балконных козырьков | М2 | 68 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам входных и балконных козырьков высотой до 0,6 м с фартуком | П.м. | 40 |
| 15 | Демонтаж метал. отливов на маш.отд. (4,28*6,48-2 шт.) и входных козырьках (2,65х2+6,1 – 2 шт.) | П.м. | 66 |
| 16 | Устройство метал. отливов до 0,4 м. на маш.отд., входных и балконных козырьках | П.м | 102 |
| 17 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами маш. помещений | М2 | 10 |
| 18 | Огрунтовка стен машинных помещений и вентканалов | м2 | 72 |
| 19 | Покраска стен машинных помещений и вентканалов краской ВДАК | м2 | 72 |
| 20 | Покраска ранее окрашенной металлической поверхности стволов мусоропроводов и колпаков вентканалов | м2 | 7,20 |
| 21 | Оштукатуривание парапетных плит толщ. 2 см | М2 | 73,75 |
| 22 | Огрунтовка парапетных плит резино-битумной мастикой | М2 | 134,1 |
| 23 | Демонтаж, монтаж метал. фартука парапета, машин.отд. б/у | м.п | 140,4 |
| 24 | Обделка труб (мусоропровод) | Шт. |  |  |
| 25 | Уборка мусора |  |  |
| 26 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1) | т | 3,9 |

Подписи:

| _______________ | __________________________ |
| --- | --- |
| _ _ _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |