Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД №16 по ул.Экспериментальная

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Надежда-6-1» _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ собственников МКД ____________________________________________________________________________

произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (в т.ч. выход на кровлю и входных козырьков) | м2 | 744 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | М2 | 220 |
| 3 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 744 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (в т.ч. выход на кровлю и входных козырьков): унифлексом в два слоя на тканевой основе | м2 | 744 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам входных козырьков высотой до 600 мм с фартуком | п/м | 13,2 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам, вентканалам, выходу на кровлю, высотой до 600 мм с фартуком | п/м | 141 |
| 7 | Демонтаж металлического короба б.у с парапета | М2/м | 16,2/23,14 |
| 8 | Обделка парапета метал.коробом (шир.0,7) с фальцевым соединением | М2/м | 16,2/23,14 |
| 9 | Ремонт штукатурки плит и стен в местах примыкания (3,30х4х0,3) входных козырьков | М2 | 8 |
| 10 | Устройство метал. отливов до 0,4 м. выхода на кровлю (4,9+4,22), вх.козырьках (2,5х3 – 4 шт) | п/м | 39,2 |
| 11 | Установка новых металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 0,7 м | м | 129 |
| 12 | Штукатурка стен выхода на кровлю | М2 | 8,5 |
| 13 | Покраска стен выхода на кровлю фасадной краской ВДАК | М2 | 8,5 |
| 14 | Ремонт штукатурки плит парапета, выхода на кровлю и вент каналов | М2 | 12 |
| 15 | Смена дерев. дверного блока на металлический выхода на кровлю(0,75*1,50) | шт/м2/т | 1/1,12/53,33 |
| 16 | Масл. покраска метал. дверного блока | М2 | 2,6 |
| 17 | Смена дерев. окна выхода на кровлю (0,4*0,55) со стеклом (глухое) | М2 | 0,22 |
| 18 | Демонтаж бетонных плит с вентканалов (0,86х1,5) | Шт/М2 | 36/46,5 |
| 19 | Устройство метал. зонтов на вентканалы (уголок 45*45*4 -16,3 п/м металл оцинк. толщ. 0,55 мм - 2,05 м2,) (масса 1-го зонта - 60,5 кг) | Шт/кг | 12/726 |
| 20 | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле и радиоантеннам и др. | Место | 25 |
|  | Ремонт монтажных швов (стыков) карнизных плит шир. до 5 см. | п/м | 87 |
| 21 | Уборка мусора |  |  |
| 22 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1) |  |  |

Подписи:

| _______________ | __________________________ |
| --- | --- |
| _ _ _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |