# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 24-1» ___________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

собственников МКД _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов горячего водоснабжения в техническом подполье МКД №51 по ул. Луначарского необходимо выполнить следующие работы:

| Замена горячего водопровода Т3, Т4 |
| --- |
| Вид работ и материалы | Кол-во | Ед изм |
| Разборка трубопроводов диам до100 мм включительно | 290 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 75 | 10 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 63 | 62 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 50 | 108 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 40 | 30 | м |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 32 | 80 | м |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам до 100 | 1 | шт |
| Кранов шаровый диам 63 рр (крылья гвс подача) | 2 | шт |
| Кранов шаровый диам 50 рр (крылья гвс обратка) | 2 | шт |
| Кранов шаровый диам 40 рр | 6 | шт |
| Кранов шаровый диам 32 рр | 12 | шт. |
| Смена спускных кранов шаровых диам 15 | 18 | шт. |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | 290 | м |
| Отвод 90 град диам 75 РР | 7 | шт. |
| Отвод 90 град диам 63 РР | 28 | шт. |
| Отвод 90 град диам 50 РР | 36 | шт. |
| Отвод 90 град диам 40 РР | 40 | шт. |
| Отвод 90 град диам 32 РР | 120 | шт. |
| Отвод 45 град диам 75 РР | 1 | шт. |
| Отвод 45 град диам 63 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 50 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 40 РР | 2 | шт. |
| Отвод 45 град диам 32 РР | 12 | шт. |
| Муфта сварная диам 75 РР | 4 | шт. |
| Муфта сварная диам 63 РР | 4 | шт. |
| Муфта сварная диам 50 РР | 2 | шт. |
| Муфта сварная диам 40 РР | 19 | шт. |
| Муфта сварная диам 32 РР | 12 | шт. |
| Переход 75/63 РР | 2 | шт. |
| Переход 63/50 РР | 2 | шт. |
| Переход 50/40 РР | 2 | шт. |
| Переход 40/32 РР | 2 | шт. |
| Тройник 75*75*75 РР | 1 | шт. |
| Тройник 63*32*63 РР | 6 | шт. |
| Тройник 63*40*63 РР | 4 | шт. |
| Тройник 50*32*50 РР | 4 | шт. |
| Тройник 40*32*40 РР | 4 | шт. |
| Тройник 40*20*40 РР | 6 | шт. |
| Тройник 32*20*32 РР | 12 | шт. |
| Муфта комбинированная В/Р 40/1/4” | 6 | шт. |
| Муфта комбинированная В/Р 32/1” | 12 | шт. |
| Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | 18 | шт. |
| Сгон никелированный диам. 1” | 12 | шт. |
| Сгон никелированный диам. 11/4” | 6 | шт. |
| Резьба метал диам 25 | 12 | шт. |
| Резьба метал диам 32 | 6 | шт. |
| Фланец 80 | 2 | шт. |
| Бурт под фланец диам 75 | 1 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом и пробкой диам2 ½” | 20 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом и пробкой диам 2” | 90 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом и пробкой диам 1½” | 150 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом и пробкой диам 11/4” | 50 | шт. |
| Крепление хомут с шурупом и пробкой диам 1” | 120 | шт. |
| Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | 120 | кг |

ПОДПИСИ:                                       ________________

_______________

________________