Дефектный акт

Комиссия в составе _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома №4 по улице Экспериментальной и выявила необходимость проведения следующих видов работ на ремонт кровли из   наплавляемых материалов

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старой рулонной кровли | м² | 1407 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки | м² | 422 |
| 3 | Грунтование цементной стяжки прамером | м² | 422 |
| 4 | Устройство рулонной кровли из унифлекса в 2 слоя, в том числе на выходах на кровлю | м² | 1407 |
| 5 | Разборка примыканий к парапету, выходам на кровлю, вентиляционным шахтам (144,76+25,2+35,28) | пм | 205,24 |
| 6 | Устройство примыканий до 600 мм к парапету, вентиляционным шахтам, выходам на кровлю с устройством металлического фартука(106+19+23,95) | пм | 205,24 |
| 7 | Восстановление кирпичной кладки стен вентканалов | м³ | 0,2 |
| 8 | Ремонт цементной стяжки верха вентканалов и парапета | м² | 71 |
| 9 | Грунтование битумной мастикой верха вентиляционных шахт и парапета | м² | 71 |
| 10 | Штукатурка кирпичных стен вентканалов и парапета | м² | 275 |
| 11 | Грунтование кирпичных стен вентканалов под окраску | м² | 109 |
| 12 | Окраска ВДАК вентшахт | м² | 109 |
| 13 | Грунтование битумной мастикой стен парапета | м² | 66,4 |
| 14 | Смена ливнеприемных воронок | шт. | 6 |
| 15 | Смена металлического отлива по карнизному свесу и на выходах на кровлю из оцинкованного металла толщ.0,7 | пм | 208 |
| 16 | Восстановление кирпичной кладки стен выхода на крышу | м³ | 0,02 |
| 17 | Штукатурка стен выходов на крышу | м² | 33 |
| 18 | Шпатлевка стен выходов на крышу | м² | 33 |
| 19 | Грунтование стен выходов на крышу | м² | 33 |
| 20 | Покраска стен выходов на крышу ВДАК | м² | 33 |
| 21 | Восстановление ж.б плиты покрытия выхода на кровлю | м³ | 0,014 |
| 22 | Монтаж металлических утепленных дверей выхода на кровлю | м² | 2,4 |
| 23 | Окраска дверей металлических | м² | 2,4 |
| 24 | Монтаж окон из ПВХ в выходах на кровлю | м² | 0,6 |
| 25 | Устройство металлического короба карнизных плит | м² | 203,2 |
| 26 | Устройство примыканий к т/антеннам и канализационным трубам | шт | 45 |
| 27 | Устройство кровли на входных козырьках | м² | 21,2 |
| 28 | Устройство металлического отлива на козырьках | мп | 29 |
| 29 | Шпатлевка ж/б плит входных козырьков снизу | м² | 15,36 |
| 30 | Покраска ж/б плит снизу ВДАК | м² | 15,36 |

Подписи: