|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт кровли МКД №2 по ул.Экспериментальная |
|  | Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Надежда-6-1» _____________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ собственников МКД _________________________________________________________________ |
|  | произвела осмотр МКД и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 1428 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 429 |
| 3. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 1428 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний, верхний Унифлекс ткань) | м2 | 1428 |
| 5. | Разборка покрытий кровель из шифера, выходов на кровлю (2,5*2,75) -2 шт. | м2 | 13,75 |
| 6. | Демонтаж деревянной обрешетки с прозорами выходов на кровлю (2,5*2,75) | м2 | 13,75 |
| 7. | Демонтаж деревянного бруса выходов на кровлю 40х80х2,5 (4 шт.) 40х80х2,75 (4 шт) | м3 | 0,067 |
| 8. | Устройство деревянного бруса выходов на кровлю 50х100х2,5 (4 шт) 50х100х2,75 (4 шт) | М3 | 0,105 |
| 9. | Устройство деревянного бруса выходов на кровлю | шт. | 4 |
| 10. | Устройство деревянной обрешетки с прозорами выходов на кровлю (2,5*2,75) | м2 | 13,75 |
| 11. | Огнезащитная и антиплесневая обработка деревянных конструкций выходов на кровлю | м2 | 13,75 |
| 12. | Устройство покрытий кровель из оцинкованного окрашенного профлиста (с-21), выходов на кровлю (2,5*2,75) -2 шт. | м2 | 13,75 |
| 13. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле- и радиоантеннам, фановым трубам и др. | шт. | 15 |
| 14. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент. каналам высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 191 |
| 15. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходам на кровлю, высотой до 600 мм с одним фартуком | п/м | 17 |
| 16 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой более 600 мм с фартуком | п/м | 24 |
| 17. | Ремонт кирпичной кладки стен вент. каналов с добавлением нового кирпича | м3 | 0,15 |
| 18. | Ремонт штукатурки оголовков вент. каналов | м2 | 85 |
| 19. | Ремонт штукатурки стен вент. каналов отдельными местами (30%) | м2 | 37,2 |
| 20. | Огрунтовка оголовков вент. каналов | м2 | 85 |
| 21. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов оголовков вент. каналов: в 1 слой (верхний Унифлекс ткань) | м2 | 85 |
| 22. | Огрунтовка стен вент. каналов бетон-контактом | м2 | 124 |
| 23. | Покраска стен вент. каналов | м2 | 124 |
| 24. | Оштукатуривание стен выходов на кровлю (снаружи и изнутри) | м2 | 45 |
| 25. | Огрунтовка стен выходов на кровлю (снаружи и изнутри) | м2 | 45 |
| 26. | Покраска стен выходов на кровлю (снаружи и изнутри) | м2 | 45 |
| 27. | Демонтаж старых и устройство новых оконных рам со стеклом выходов на кровлю (0,66х0,75) в кирпичных стенах без подоконника | шт/м2 | 2/1 |
| 28. | Покраска оконных рам с двух сторон (без коэфиц) | М2 | 2 |
| 29. | Ремонт кирпичной кладки парапетов с добавлением нового кирпича | м3 | 0,05 |
| 30. | Оштукатуривание парапетов (12х0,5х2) верх (12х0,7 + 12х1,1) | м2 | 12 |
| 31. | Ремонт штукатурки оголовков парапетов | м2 | 22 |
| 32. | Огрунтовка оголовков парапетов праймером (битумной мастикой) | м2 | 22 |
| 33. | Обделка парапетных плит коробом из оцинкованной стали шириной до 1,1 мм | п/м/м2 | 24/26,4 |
| 34. | Смена дверных коробок деревянных на металлические выходов на кровлю (1,15х0,9(h)) (уголок 25*25*4 - 5 п/м; уголок 40*40*4 - 4,1 п/м; металл-толщ.3мм-1,68 м2) | шт./м3 | 2/2,07 |
| 35. | Масляная покраска дверей выходов на кровлю с двух сторон | м2 | 4,15 |
| 36. | Демонтаж металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 700мм | п/м | 208 |
| 37. | Устройство металлических отливов на карнизных плитах кровли шириной до 700мм | п/м | 208 |
| 38. | Ремонт монтажных швов (стыков) карнизных плит шир. до 5 см. | п/м | 139 |
| 39. | Демонтаж метал. отливов на подъезд. козырьках (0,8х2+3,2) | п/м | 29 |
| 40. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 16 |
| 41. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой подъезд. козырьков | м2 | 16 |
| 42. | Устройство метал. отливов на подъезд. козырьках | п/м | 29 |
| 43. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой подъезд. козырьков | м2 | 16 |
| 44. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъезд. козырьков высотой до 600 мм с фартуком | п/м | 19,2 |
| 45. | Разборка покрытий кровель из шифера, входов в подвал (8,0*1,4)-3 шт. | м2 | 33,6 |
| 46. | Демонтаж деревянной обрешетки с прозорами входов в подвал (8,0*1,4) -3 шт. | м2 | 33,6 |
| 47. | Демонтаж деревянного бруса входов в подвал 50х80х1400 | шт./м3 | 15/0,084 |
| 48. | Устройство деревянного бруса входов в подвал 50х100х1400 | шт./м3 | 27/0,189 |
| 49. | Устройство деревянной обрешетки с прозорами входов в подвал (8,0*1,4) -3 шт. | м2 | 33,6 |
| 50. | Огнезащитная и антиплесневая обработка деревянных конструкций кровли входов в подвал | м2 | 33,6 |
| 51 | Устройство покрытий кровель из оцинкованного профлиста, входов в подвал (8,0*1,4) -3 шт. | м2 | 33,6 |
| 51 | Устройство примыканий кровли из оцинкованной стали шириной до 400мм | п/м | 24 |
| 52 | Покраска металлических дверей входов в подвал (2х1 – 3 шт. с двух сторон) + 3 листа (2х0,25) | М2 | 13,5 |
| 53 | Оштукатуривание стен входов в подвал | м2 | 40 |
| 54 | Огрунтовка стен входов в подвал | м2 | 40 |
| 55 | Покраска стен входов в подвал | м2 | 40 |
| 56 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1 | т |  |

Подписи:

| _______________ | __________________________ |
| --- | --- |
| _ _ _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |
| _______________ | __________________________ |