Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли

МКД №23а по ул. Дзержинского

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-29-1» _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД __________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость  проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка шиферной кровли | м² | 778 |
| 2 | Разборка металлической кровли по карнизу | м² | 140 |
| 3 | Демонтаж водосточных труб | м | 84 |
| 4 | Разборка слуховых окон прямоугольных | шт. | 3 |
| 5 | Ремонт штукатурки стен вентканалов | м² | 46,5 |
| 6 | Огрунтовка стен вентканалов | м² | 148 |
| 7 | Окраска стен вентканалов краской поливинилацетатной | м² | 148 |
| 8 | Устройство зонтов над вентканалами из оцинкованного железа | м² | 13 |
| 9 | Устройство обрешетки сплошной из досок толщ.50мм по карнизу | м² | 138 |
| 10 | Устройство обрешетки с прозорами из бруса 50х50мм | м² | 156 |
| 11 | Устройство кровли из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм с желобами и свесами по карнизу | м² | 140 |
| 12 | Устройство шиферной кровли | м² | 778 |
| 13 | Установка костылей | шт. | 197 |
| 14 | Герметизация стыков уплотнительной лентой «Герлен» шир. 25мм | м | 115 |
| 15 | Устройство слуховых окон из бруса 50х50мм из досок толщ. 25мм | шт. | 6 |
| 16 | Обивка стен слуховых окон оцинкованной сталью | м² | 27 |
| 17 | Установка жалюзийных решеток на слуховые окна из оцинкованного железа | шт/м² | 12/3,78 |
| 18 | Установка блоков дверных на слуховые окна размером 0,9х0,7 | шт. | 6 |
| 19 | Скобяные изделия для дверей | комп. | 6 |
| 20 | Установка прямых звеньев водосточных труб диаметром 150мм | м | 84 |
| 21 | Установка воронок водосточных диаметром 150мм | шт. | 6 |
| 22 | Установка колен | шт. | 18 |
| 23 | Установка отметов | шт. | 6 |
| 24 | Установка хомутов | шт. | 42 |
| 25 | Устройство лестниц для слуховых окон из бруса 100х50мм | шт./м³ | 6/0,237 |
| 26 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения | м² | 692 |
| 27 | Уборка старого шифера на чердаке | тн. |  |
| 28 | Погрузка старого шифера на чердаке | тн. |  |
| 29 | Перевозка строительного мусора | тн. |  |
| 30 | Обделка примыканий к вентканалам и вентшахтам | м | 60 |
| 31 | Обшивка стен вентшахт оцинкованной сталью | м² | 48 |
| 32 | Устройство конька кровли оцинкованной сталью шир. 0,4м | м | 80 |
| 33 | Демонтаж металлических ограждений | м | 140 |
| 34 | Монтаж металлических ограждений | м | 140 |

Подписи :

| __________________________ __________________________ __________________________ | _______________________ _______________________ _______________________ |
| --- | --- |