# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода канализации

# МКД №23а по ул. Дзержинского

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-29-1» _____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  собственников МКД __________________________________________________________ составили  настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода канализации в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 116 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.100 РР | м | 116 |
| 3 | Тапер (переход с чугуна на пластик с резиной д.100) | шт | 16 |
| 4 | Крестовина косая 45 град одноплоскостная д.100 | шт | 3 |
| 5 | Тройник косой 45 град д. 100 | шт | 26 |
| 6 | Глушка д. 100 | шт | 32 |
| 7 | Ревизия д. 100 | шт | 8 |
| 8 | Отвод 45 град д. 100 | шт | 40 |
| 9 | Муфта ремонтная д. 100 | шт | 2 |
| 10 | Пробивка отверстий в каменных стенах (100*100) | шт | 16 |
| 11 | Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт | 96 |
| 12 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 88 |
| 13 | Устройство выпусков канализации: | шт | 3 |
| 14 | Рытьё траншеи (6*1,5*1,0)*3= | м3 | 38,7 |
| 15 | Песчаная подсыпка (18*1,0*0,1)= | м3 | 2,6 |
| 16 | Прокладка труб чуг.д.150 (18 +4,5) | м/п | 30,3 |
| 17 | Обратная засыпка песком (18*0,85*0,2) | м3 | 4,4 |
| 18 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 31,7 |
| 19 | Переходы с д.150/100 | шт | 3 |
| 20 | Полуотводы чуг. | шт | 12 |
| 21 | Ревизия д. 100 мм | шт | 3 |
| 22 | Тапер | шт | 3 |
| 23 | Вывоз строительного мусора |  |  |

Подписи:

| ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ | _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| --- | --- |