Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ГВС

МКД №9 по ул. Пушкина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Авангард-1» _____________________,   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ГВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 260 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.90РР | м | 3 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д. 75 РР | м | 20 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д.63 РР | м | 23 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д.50 РР | м | 20 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 40 РР | м | 114 |
| 7 | Прокладка трубопроводов д.25 РР | м | 40 |
| 8 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д.15 спускники | шт. | 16 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д.75 РР (крылья) | шт. | 2 |
| 10 | Смена кранов шаровых д. 63 рр (крылья) | шт. | 2 |
| 11 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 40 РР | шт. | 16 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ГВС д. до 100 | пм | 260 |
| 13 | Бурт 90 | шт. | 1 |
| 14 | Бурт 75 | шт. | 1 |
| 15 | Отвод 900 д.75 мм РР | шт. | 16 |
| 16 | Отвод 900 д.63 мм РР | шт. | 40 |
| 17 | Отвод 900 д.50 мм РР | шт. | 16 |
| 18 | Отвод 900 д. 40 мм РР | шт. | 128 |
| 19 | Муфта сварная д. 75 мм РР | шт. | 6 |
| 20 | Муфта сварная д.63мм РР | шт. | 12 |
| 21 | Муфта сварная д.50 мм РР | шт. | 4 |
| 22 | Муфта сварная д.40 мм РР | шт. | 24 |
| 23 | Фланец д 100 | шт. | 2 |
| 24 | Фланец д 80 | шт. | 8 |
| 25 | Отвод 900 д.32 мм РР | шт. | 16 |
| 26 | Отвод 900 д.25 мм РР | шт. | 188 |
| 27 | Отвод 450 диам. 75 мм РР | шт. | 8 |
| 28 | Отвод 450 диам. 63 мм РР | шт. | 8 |
| 29 | Отвод 450 диам. 50 мм РР | шт. | 8 |
| 30 | Отвод 450 диам. 40 мм РР | шт. | 24 |
| 31 | Муфта сварная д. 75 мм РР | шт. | 8 |
| 32 | Муфта сварная д.63мм РР | шт. | 10 |
| 33 | Муфта сварная д.50 мм РР | шт. | 16 |
| 34 | Муфта сварная д.40 мм РР | шт. | 24 |
| 35 | Муфта сварная д.32 мм РР | шт. | 8 |
| 36 | Муфта сварная д.25 мм РР | шт. | 24 |
| 37 | Переход 75/63 | шт. | 2 |
| 38 | Переход 63/50 | шт. | 2 |
| 39 | Переход 50/40 | шт. | 4 |
| 40 | Переход 40/32 | шт. | 2 |
| 41 | Переход 32/25 | шт. | 2 |
| 42 | Тройник 75*40*75 | шт. | 8 |
| 43 | Тройник 63*40*63 | шт. | 6 |
| 44 | Тройник 50*40*50 | шт. | 4 |
| 45 | Тройник 50*25*50 | шт. | 8 |
| 46 | Тройник 40*25*40 | шт. | 6 |
| 47 | Тройник 32*25*32 | шт. | 4 |
| 48 | Тройник 40*20*40 | шт. | 16 |
| 49 | Тройник 25*20*25 | шт. | 16 |
| 50 | Резьба д. 40 мм | шт. | 16 |
| 51 | Резьба д. 32 мм | шт. | 16 |
| 52 | Резьба д. 20 мм | шт. | 52 |
| 53 | Муфта комбинированная В/Р 50/11/2 | шт. | 6 |
| 54 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2 | шт. | 32 |
| 55 | Муфта комбинированная В/Р 40/11/4 | шт. | 16 |
| 56 | Муфта комбинированная В/Р 25/3/4 | шт. | 16 |
| 57 | Сгон никелированный 1/1/4 | шт. | 16 |
| 58 | Сгон никелированный 3/4 | шт. | 16 |
| 59 | Сгон никелированный 11/2 | шт. | 2 |
| 60 | Крепления трубопроводов хомуты с шурупом д.2 и пробкой | шт. | 70 |
| 61 | Крепления трубопроводов хомуты с шурупом д.1,5 и пробкой | шт. | 100 |
| 62 | Крепления трубопроводов хомуты с шурупом д.1 1/4 и пробкой | шт. | 240 |
| 63 | Крепления трубопроводов хомуты с шурупом д.2,5 и пробкой | шт. | 60 |
| 64 | Крепления трубопроводов хомуты с шурупом д.1 и пробкой | шт. | 40 |
| 65 | Крепления трубопроводов хомуты с шурупом д.3/4 и пробкой | шт. | 188 |
| 66 | Крепления трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 163 |

Подписи:

| _________________________ _________________________ _________________________ | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |