Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли

МКД  №31   по ул.Пушкина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Авангард-1»______________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 1115 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 334 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 334 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 1115 |
| 5 | Ремонт деревянных заполнений проемов дверных – 2 шт. | м² | 2,24 |
| 6 | Покраска дверных проемов с 2-х сторон | м² | 8,96 |
| 7 | Штукатурка стен к вентканалам и выходам на кровлю (под примыкания) на высоту 0,4м | м² | 12,4 |
| 8 | Ремонт кирпичной кладки вентканалов | м³ | 1 |
| 9 | Огрунтовка оштукатуренных стен вентканалов и выходов на кровлю (под примыкания) и покраску | м² | 12,4 |
| 10 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на кровлю высотой до 400 м | м/п | 165 |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой до 600мм с напуском под металлический короб | м/п | 28,6 |
| 12 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя (18-фановые трубы, 12-антенны) | шт. | 30 |
| 13 | Устройство металлического короба на парапетной стене шириной более 700мм с капельником | м² | 24 |
| 14 | Устройство металлического отлива по карнизу шириной до 0,5 м | м/п | 194,8 |
| 15 | Покраска карниза за 2раза атмосферостойкой краской | м² | 78 |
| 16 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя на будках выхода на кровлю, вентканалов и по козырькам входов в подъезды с примыканием (3,2*2,65)*6+(1,8*2,4)*2 +(0,6*4)*18 | м² | 103,5 |
| 17 | Устройство металлического обрамления с капельником по козырькам над входами в подъезды (6 подъездов) и выходов на кровлю | м/п | 50,1 |
| 18 | Покраска плит козырьков входа в подъезд, вентканалов атмосферостойкой краской за 2 раза | м² | 90,4 |
| 19 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |