Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ГВС

МКД №31 по ул. Пушкина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Авангард-1» _____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________ составила настоящий акт о том, что при ремонте трубопровода ГВС  в тех. подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 392 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д. 90 РР | м | 48 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д.75 РР | м | 70 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 63 РР | м | 62 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 50 РР | м | 64 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 32 РР | м | 54 |
| 7 | Прокладка трубопроводов д.40 РР | м | 40 |
| 8 | Прокладка трубопроводов д. 20 РР | м | 54 |
| 9 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт. | 36 |
| 10 | Смена кранов шаровых для воды давлением 1 МПа д. 100 мм стал. | шт. | 1 |
| 11 | Смена кранов шаровых для воды давлением 1 МПа д. 80 мм стал. | шт. | 1 |
| 12 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 РР | шт. | 18 |
| 13 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 32 РР | шт. | 18 |
| 14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС д.до 100 | м. | 392 |
| 15 | Муфты сварные диам.90 мм | шт. | 10 |
| 16 | Муфты сварные диам.75 мм | шт. | 10 |
| 17 | Тройник 90*90*90 мм | шт. | 2 |
| 18 | Тройник 75*75*75 мм | шт. | 2 |
| 19 | Тройник 75*40*75 мм | шт. | 6 |
| 20 | Тройник 63*32*63 мм | шт. | 6 |
| 21 | Тройник 50*32*50мм | шт. | 4 |
| 22 | Тройник 50*25*50 мм | шт. | 6 |
| 23 | Тройник 40*25*40 мм | шт. | 4 |
| 24 | Тройник 63*40*63 мм | шт. | 6 |
| 25 | Тройник 32*20*32 мм | шт. | 18 |
| 26 | Тройник 25*20*25 мм | шт. | 18 |
| 27 | Отвод 900 д.75 мм | шт. | 54 |
| 28 | Отвод 900 д.90 мм | шт. | 38 |
| 29 | Отвод 900 д.63 мм | шт. | 40 |
| 30 | Отвод 900 д.50 мм | шт. | 48 |
| 31 | Отвод 900 д.40 мм | шт. | 26 |
| 32 | Отвод 900 д.32 мм | шт. | 36 |
| 33 | Отвод 900 д. 25мм | шт. | 36 |
| 34 | Отвод 900 д.50 мм | шт. | 2 |
| 35 | Отвод 450 д.25 мм | шт. | 18 |
| 36 | Отвод 450 д.32 мм | шт. | 18 |
| 37 | Переход 90*75 мм | шт. | 2 |
| 38 | Переход 75*63 мм | шт. | 2 |
| 39 | Переход 50*32 мм | шт. | 2 |
| 40 | Переход 40*32 | шт. | 6 |
| 41 | Переход 40*25 мм | шт. | 2 |
| 42 | Муфта комбинированная с резьбой внутренней д.25*1/2 | шт. | 18 |
| 43 | Муфта комбинированная с резьбой внутренней д.32*1 | шт. | 18 |
| 44 | Муфта комбинированная с резьбой внутренней д.20*1/2 | шт. | 36 |
| 45 | Сгон американка д. 15 мм | шт. | 32 |
| 46 | Сгон американка д. 20 мм | шт. | 18 |
| 47 | Сгон американка д. 25 мм | шт. | 18 |
| 48 | Крепления трубопровода хомутом с шурупом : |  |  |
| 49 | Хомут 3 с пробкой | шт. | 113 |
| 50 | Хомут 2 с пробкой | шт. | 126 |
| 51 | Хомут 1,5 с пробкой | шт. | 66 |
| 52 | Бурт д. 90 мм | шт. | 1 |
| 53 | Бурт д. 75 мм | шт. | 1 |
| 54 | Фланец д. 80мм | шт. | 2 |
| 55 | Фланец д. 100мм | шт. | 2 |
| 56 | Резьба д. 25 мм | шт. | 18 |
| 57 | Резьба д. 20 мм | шт. | 18 |
| 58 | Вывоз строительного мусора | тн |  |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |