Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ХВС

МКД №31 по ул. Пушкина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Авангард-1» _____________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при  ремонте трубопроводов ХВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 154 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.90 РР | м | 3 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д. 75 РР | м | 19 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д. 63 РР | м | 30 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 50 РР | м | 30 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д. 32 РР | м | 70 |
| 7 | Прокладка трубопроводов д.20 РР | м | 2 |
| 8 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт. | 18 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 32 РР | шт. | 18 |
| 10 | Гидравлическое испытание системы ХВС | шт. | 154 |
| 11 | Муфты сварные диам.32 мм РР | шт. | 18 |
| 12 | Муфты сварные диам.75 мм РР | шт. | 2 |
| 13 | Муфты сварные диам.63 мм РР | шт. | 4 |
| 14 | Муфты сварные диам.50 мм РР | шт. | 4 |
| 15 | Муфты сварные диам.90 мм РР | шт. | 2 |
| 16 | Тройник 63*32*63 РР | шт. | 6 |
| 17 | Тройник 90*90*90 РР | шт. | 1 |
| 18 | Тройник 75*40*75 РР | шт. | 6 |
| 19 | Тройник 50*32*50 РР | шт. | 4 |
| 20 | Отвод 900 д.90 мм РР | шт. | 4 |
| 21 | Отвод 900 д.32 мм РР | шт. | 66 |
| 22 | Тройник 32*20*32 РР | шт. | 18 |
| 23 | Переход 90*75 РР | шт. | 2 |
| 24 | Переход 75*63 РР | шт. | 2 |
| 25 | Переход 63*50 РР | шт. | 2 |
| 26 | Переход 50*32 РР | шт. | 2 |
| 27 | Муфта комбинированная ВР 32/25 | шт. | 18 |
| 28 | Муфта комбинированная НР 20/15 | шт. | 18 |
| 29 | Крепления трубопроводов хомутом д. 90 мм | шт. | 3 |
| 30 | Крепления трубопроводов хомутом д. 75 мм | шт. | 19 |
| 31 | Крепления трубопроводов хомутом д. 63 мм | шт. | 30 |
| 32 | Крепления трубопроводов хомутом д. 50 мм | шт. | 30 |
| 33 | Крепления трубопроводов хомутом д. 32 мм | шт. | 70 |
| 34 | Крепления трубопроводов шпильки, кронштейны | кг | 40 |
| 35 | Установка фланца д.100 мм | шт. | 1 |
| 36 | Сгон никелированный д. 32 мм | шт. | 18 |
| 37 | Установка бурта д. 90 мм | шт. | 1 |
| 38 | Фланец д. 100 мм | шт. | 2 |
| 39 | Приварка резьбы д. 25 мм | шт. | 18 |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |