Дефектный акт

Комиссия в составе представителей ООО «УО « Авангард » ________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

собственников МКД __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в техническом подполье МКД №155 по ул. Суворова необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 1150 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 168 |
| Прокладка трубопроводов д. 40 мм | п.м | 702 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 196 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 84 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 182 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 28 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 98 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 40 мм | шт. | 56 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО | П.м. | 1150 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской Армофиниш |  |  |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 168 |
| Диаметром 40 мм толщ. 13 мм | п.м | 702 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 196 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 84 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 50 мм | м2 | 225,82 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 28 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 98 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 5,8 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3/м2 | 5,8/116 |
| Вывоз старых труб | тн. | 2,1 |
| Устройство опор под трубопроводы | тн. | 0,34 |

ПОДПИСИ:                                      ________________

_______________

________________