# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО « УО« Северная-1» _____________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

собственников МКД ______________________________________________________

________________________________________________________________________                                  составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте мягкой кровли  МКД

№154 по ул. Аустрина необходимо выполнить следующие работы:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 1214 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью до 1м | м2 | 200 |
| 3. | Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 200 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя на тканевой основе (Унифлекс ТКП,ТПП) | м2 | 1164 |
| 5. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам, вентканалам высотой 0,4 м с металлическим фартуком | п.м | 129 |
| 6. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходам на кровлю высотой до 400 мм с фартуком | п.м | 9 |
| 7. | Ремонт штукатурки выходов на кровлю | м2 | 12 |
| 8. | Устройство металлических зонтов на вентканалы шириной 800 мм | тн | 0,726 |
| 9. | Смена карнизных отливов шириной 0,4 мм | пм | 195 |
| 10 | Устройство отливов на будках выхода на кровлю шириной 0,2 м | п.м | 13 |
| 11 | Замена дверей выхода на кровлю на металлические (1,3*0,75) | шт. | 2 |
| 12 | Окраска дверей выхода на кровлю | кв.м | 4 |
| 13 | Устройство примыканий к радиоантеннам и трубам | Шт. | 28 |
| 14 | Заделка стыков парапетных плит раствором тол.20мм шириной 0,04м | Пм. | 2,7 |
| 15 | Устройство кровли из наплавляемых материалов в 1слоя на будках выхода на кровлю | кв.м | 5 |
| 16 | Устройства кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя на подъездных козырьках | кв. м | 50 |
| 17 | Устройство металлических отливов шириной 0,2 м на подъездных козырьках | п.м | 50 |
| 18 | Огрунтовка подъездных козырьков и парапетных плит битумной мастикой | кв. м | 59 |
| 19 | Устройство примыканий с металлическим фартуком на подъездных козырьках высотой 0,4 м | п.м | 20 |
| 20 | Окраска вентканалов и выходов на кровлю краской ВДАК | м2 | 78 |
| 21 | Демонтаж плит вентканалов (2,1*0,8*0,07) | Шт. | 14 |
| 22 | Демонтаж металлических зонтов | т | 0,12 |
| 23 | Погрузка и вывоз мусора | т |  |
|  | Подписи: |  |
|  | _________________________________ |  |
|  | _________________________________ |  |
| _________________________________ |