Дефектный акт

Комиссия в составе: ____________________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома №13 по улице Кулибина и выявила необходимость проведения   следующих работ по ремонту мягкой кровли

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старой рулонной кровли | м² | 623 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки на кровле на лоджиях | м² | 333 |
| 3 | Грунтование цементной стяжки прамером | м² | 333 |
| 4 | Устройство рулонной кровли из унифлекса в 2 слоя, в том числе на машинном отделении | м² | 623 |
| 5 | Разборка примыканий до 600 мм к парапету, машинным помещениям, вентиляционным шахтам (106+24+19+15,6) | пм | 164,6 |
| 6 | Устройство примыканий до 600 мм к парапету, машинному помещению, на машинном помещении, вентиляционным шахтам с устройством металлического фартука(106+19+23,95) | пм | 148,95 |
| 7 | Смена металлического отлива из оцинкованного металла толщ.0,55 мм | пм | 7,5 |
| 8 | Восстановление кирпичной кладки вентиляционного канала в 1 кирпич | м²/м³ | 2/0,13 |
| 9 | Ремонт цементной стяжки верха вентиляционных шахт толщ 20 мм | м² | 20 |
| 10 | Грунтование битумной мастикой верха вентиляционных шахт | м² | 20 |
| 11 | Штукатурка поверхности кирпичных стен вентиляционных шахт | м² | 16 |
| 12 | Окраска ВДАК вентшахт | м² | 16 |
| 13 | Смена ливнеприемных воронок | шт. | 2 |
| 14 | Штукатурка стен парапета | м² | 85 |
| 15 | Восстановление ж.б. плит парапета | м²/м³ | 18/0,42 |
| 16 | Заделка стыков парапетных плит раствором | м³/м | 0,02/19 |
| 17 | Устройство покрытия парапета из 1-го слоя унифлекса (106х0,6)+(19х0,6)=63,6+11,4=75 | м² | 75 |
| 18 | Масляная окраска металлической поверхности аэратора | м² | 2 |
| 19 | Штукатурка поверхности основания аэратора | м² | 1,2 |
| 20 | Грунтование поверхности кирпичной кладки основания аэратора битумной мастикой | м² | 1,2 |
| 21 | Монтаж металлической двери выхода на кровлю | м²/кг | 1,5/71,43 |
| 22 | Устройство кровли из унифлекса на лоджиях в 2 слоя | м² | 100 |
| 23 | Устройство кровли из унифлекса на входных козырьках в 2 слоя | м² | 10 |
| 24 | Погрузка перевозка строительного мусора | тн | 9,2733 |

Подписи: