|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия в составе: ген.директора ООО «ГИТЦ» Александрова П.В., начальника ИТО ООО «ГИТЦ» Альянова А.В., представителя ЖСК «____________________» ____________________________________________________________________ |  |
|  | произвела осмотр жилого дома по адресу: ул.пр.Победы,2 |  |
|  | и выявила необходимость проведения следующих видов работ по ремонту мягкой кровли: |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в т.ч. вентканалов | м2 | 357,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 92 |
| 3. | Демонтаж мет. отливов вентканалов (4,1 м*6шт) | мп | 24,6 |
| 4. | Устройство метал. отливов до 0,4 м. плит вентканалов по периметру | мп | 24,6 |
| 5. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой в т.ч. парапетных плит и плит оголовков вентканалов | м2 | 395 |
| 6. | Устройство дополнительного гидроизоляционного слоя под фланцы ливнеприемных воронок (нижний слой Унифлекс ткань) | м2 | 2 |
| 7. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя основа на ткани Унифлекс | м2 | 357,4 |
| 8. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов на плиты вентканалов: в один слой основа на ткани Унифлекс верхний | м2 | 6,6 |
| 9. | Снятие и установка ливнеприемных воронок с решетками | Шт. | 2 |
| 10. | Ремонт штукатурки стен машинного помещения лифта по периметру шириной 0,1 м., в т.ч. дверные и оконные откосы | М2 | 2 |
| 11. | Устройство обделки парапета металлическим коробом с отливом (оцинкован. сталь толщ.0,55) (83,6*1,25) | М2 | 104,5 |
| 12. | Улучшенная покраска стен машинного помещения лифта и вентканалов ВДАК, в т.ч. дверные и оконные откосы машинного помещения | М2 | 47,2 |
| 13. | Замена деревянного оконного блока на пластиковое машинного помещения лифта (0,8х0,8 = 0,64 м2) поворотная конструкция | м2/шт. | 0,64/1 |
| 14. | Изготовление и установка металлического, окрашенного дверного блока с утепленной (пенопласт – 5 мм) дверью выхода на кровлю (0,9х0,8 м) | Шт/кг | 1/26,6 |
| 15. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой более 600 мм | пм | 83,6 |
| 16. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент.каналам высотой до 600 мм с одним фартуком | П.м. | 19,2 |
| 17. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к машинным помещениям высотой до 600 мм с одним фартуком под штробу | пм | 19,6 |
| 18. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к трубам | Шт | 3 |
| 19. | Устройство метал. отливов на кирпичных поясках вентканалов шириной до 0,25 м. под штрабу | мп | 19,2 |
| 20. | Крепление примыканий на парапете краевой рейкой с обработкой верхнего края полиуретановым герметиком | мп | 83 |
| 21. | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1) | т |  |
| 22. |  |  |  |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | ___________________________________П.В.Александров |  |
|  | ____________________________________А.В.Альянов |  |
|  | ___________________________________ |  |