Дефектный акт

Комиссия в составе:____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________произвела осмотр

электроснабжения жилого дома по адресу: ул.  Карпинского, 25                             и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |
| 1. | Демонтаж вертикальных и горизонтальных магистральных линий | м. | 730 |
| 2. | Демонтаж осветительных приборов: выключателей | шт. | 24 |
| 3. | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | шт. | 24 |
| 4. | Демонтаж пакетных выключателей в этажных распред.щитах | шт. | 80 |
| 5. | Демонтаж автоматических выключателей в ВРУ дома | шт. | 3 |
| 6. | Демонтаж автоматических выключателей в этажных распред.щитах | шт. | 160 |
| 7. | Демонтаж провода АПВ1 1×6 в межэтажных электрощитах | м. | 500 |
|  | ВРУ-0,4 кВ |  |  |
| 1. | Замена вертикальных пинцетов с предохранителями | шт. | 15 |
| 2. | Монтаж автоматических выключателей I-16А на DIN рейку | шт. | 6 |
| 3. | Монтаж нулевой шины 6х80 на изоляторах | м. | 1,5 |
| 4. | Опрессовка наконечников 16 мм2 | шт. | 25 |
|  | Монтаж магистральных линий и этажных распред.щитов |  |  |
| 1. | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и потолку подвала с креплением скобами, диаметр, мм, 40 | м. | 110 |
| 2. | Затягивание провода ПВ3 1×16 в трубы винипластовые | м. | 650 |
| 3. | Затягивание проводов ПВ3 1×16 в готовые каналы. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 120 | м. | 300 |
| 4. | Монтаж орешкового зажима | шт. | 80 |
| 5. | Монтаж автоматических выключателей: |  |  |
| 6. | Выключатели автоматические двухполюсные ВА47-29 I-32А | шт. | 80 |
|  | Выключатели автоматические ВА47-29 I-25А | шт. | 80 |
|  | Выключатели автоматические ВА47-29 I-16А | шт. | 80 |
| 7. | Провод ПВ1 1×6 в межэтажных электрощитах | м. | 500 |
| 8. | Монтаж планки нулевой на DIN рейку | шт. | 80 |
| 9. | Монтаж планки заземления | шт. | 20 |
|  | Заземление |  |  |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3. | 1,12 |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 1,12 |
| 3. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 по 2,5м | шт. | 3 |
| 4. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | м. | 20 |
|  | Подъездное освещение |  |  |
| 1. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 25 | м. | 110 |
| 2. | Затягивание проводов ВВГ 3×2,5 в проложенные трубы по подвалу | м. | 190 |
| 3. | Монтаж кабель-канала 16х25 | м. | 100 |
| 4. | Затягивание проводов ВВГ 3×1,5 в проложенные трубы и кабель-каналы | м. | 140 |
| 5. | Светильник антивандальный | шт. | 4 |
| 6. | Светильник энергосберегающий | шт. | 24 |
| 7. | Монтаж выключателей: одноклавишных | шт. | 20 |
|  | двухклавишных | шт. | 4 |
| 8. | Монтаж распред. коробок | шт. | 24 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции мегоомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт. | 25 |
| 2. | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | шт. | 166 |
| 3. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 21 |
| 4. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте | шт. | 3 |
|  | Подвальное освещение |  |  |
| 1. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и потолку с креплением скобами, диаметр, мм, 25 | м. | 105 |
| 2. | Распределительная коробка | шт. | 18 |
| 3. | Затягивание проводов ВВГ 3×2,5 в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | м. | 150 |
| 4. | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 18 |
| 5. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 2 |

Члены комиссии:

_____________________________

_____________________________

_____________________________