|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия в составе: ген.директора ООО «ГИТЦ» Александрова П.В., начальника ИТО Альянова А.В.,представителя ЖСК «Горизонт» |  |
|  | _________________________________________________________________________________ |  |
|  | _________________________________________________________________________________ |  |
|  | произвела осмотр кровли жилого дома по адресу:пр.Стротелей,84 |  |
|  | и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, в т.ч. подъездных козырьков | м2 | 890,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 512 |
| 3. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 512 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний,верхний Унифлекс ткань) | М2 | 857,6 |
| 5. | Демонтаж метал. отливов на карнизе | мп | 128 |
| 6. | Устройство дополнительного гидроизоляционного слоя под карнизный отлив шириной 1 м. (нижний Унифлекс ткань) | М.кв. | 128 |
| 7. | Устройство метал. отливов на карнизе с водоотводящим бортиком на торцах карнизных плит шириной до 0,4 м. | мп | 130,4 |
| 8. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле и радиоантеннам, фановым трубам и др. | шт | 22 |
| 9. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к мусоропроводным стволам (длина в развертке 1,40 м) | Шт | 4 |
| 10. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент.каналам и выходам на кровлю высотой до 600 мм с одним фартуком | мп | 70 |
| 11. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 600 мм под существующий фартук | мп | 25,6 |
| 12. | Крепление примыканий на парапете краевой рейкой с обработкой верхнего края полиуретановым герметиком | мп | 25,6 |
| 13. | Масляная окраска существующего фартука на парапете | М.кв. | 5,1 |
| 14. | Устройство метал. отливов на кирпичных поясках выходов на кровлю шириной до 0,25 м. под штрабу | мп | 8,4 |
| 15. | Изготовление и монтаж металлического короба на плиты вентканалов из оцинкованной стали т=0,7 мм размером (0,9х2,2х0,09) | шт | 6 |
| 16. | Оштукатуривание оголовка вентканала | М.кв. | 9 |
| 17 | Улучшенное оштукатуривание стен выходов на кровлю (внутри – 8,6 м.кв., снаружи – 4,8 м.кв.) | М2 | 13,4 |
| 18 | Улучшенная окраска ВДАК стен выходов на кровлю (внутри и снаружи) и оштукатуренных мест на оголовках вентканалов | М2 | 13,4+9 |
| 19 | Изготовление и установка металлических окрашенных дверных блоков с дверьми выходов на кровлю (1,35х0,75 м) | Шт/кг | 2/46,67 |
| 20 | Устройство обрешетки с прозорами выхода на кровлю (подъезд №4) из доски необрезной т=0,025 | М.кв. | 2,3 |
| 21 | Устройство шиферной кровли выхода на кровлю (подъезд №4) | М.кв. | 2,3 |
| 22 | Масляная покраска дефлекторов стволов мусоропроводов | М2 | 10,1 |
| 23 | Демонтаж метал. отливов на подъезд. козырьках(3,4*2,4) | мп | 32,8 |
| 24 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой подъездных козырьков | М2 | 32,6 |
| 25 | Устройство метал. отливов на подъездных козырьках шириной до 0,4 м. | Мп | 32,7 |
| 27 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой подъездных козырьков | М2 | 32,6 |
| 28 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъезд. козырьков высотой до 600 мм с одним фартуком | мп | 13,6 |
| 29 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1) | т |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | __________________________________П.В.Александров |  |
|  | ____________________________________ А.В.Альянов |  |
|  | ___________________________________ |  |