|  | Дефектный акт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия в составе: ген.директора ООО «ГИТЦ» Александрова П.В., начальника ИТО Альянова А.В.,представителя ЖСК «Майский» |  |
|  | _________________________________________________________________________________ |  |
|  | _________________________________________________________________________________ |  |
|  | произвела осмотр кровли жилого дома по адресу:пр.Стротелей,74 |  |
|  | и выявила необходимость проведения следующих видов работ: |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, в т.ч. подъездных козырьков | м2 | 888,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | м2 | 594,86 |
| 3. | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 594,86 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний,верхний Унифлекс ткань) | М2 | 856,2 |
| 5. | Демонтаж метал. отливов на карнизе | мп | 128 |
| 6. | Устройство дополнительного гидроизоляционного слоя под карнизный отлив шириной 1 м. (нижний Унифлекс ткань) | М.кв. | 128 |
| 7. | Устройство метал. отливов на карнизе с водоотводящим бортиком на торцах карнизных плит шириной до 0,4 м. | мп | 130,4 |
| 8. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к теле и радиоантеннам, фановым трубам и др. | шт | 26 |
| 9. | Обделка мест примыканий мягкой кровли к мусоропроводным стволам (длина в развертке 1,40 м) | Шт | 4 |
| 10. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вент.каналам и выходам на кровлю высотой до 600 мм с одним фартуком | мп | 64,4 |
| 11. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 600 мм под существующий фартук | мп | 25,6 |
| 12. | Крепление примыканий на парапете краевой рейкой с обработкой верхнего края полиуретановым герметиком | мп | 25,6 |
| 13. | Ремонт стыков парапетных плит (дл.0,45м шир.0,1м) (6 стыков) цементным раствором | М2 | 0,27 |
| 14. | Обработка парапетных плит бетон-контактом | М2 | 11,5 |
| 15. | Проклейка стыков парапетных плит наплавляемым материалом (0,45*0,2)х6 | М2 | 0,54 |
| 16. | Огрунтовка парапетных плит битумной мастикой | М2 | 16,64 |
| 17 | Демонтаж ж/б плит покрытий вентканалов (0,9х2,1) | шт | 12 |
| 18 | Изготовление и монтаж металлических зонтов (0,5х1,9) | шт/кг. | 12/567,8 |
| 19 | Масляная окраска каркаса зонтов | М.кв. | 2,25 |
| 20 | Огрунтовка оснований плит выходов на кровлю битумной грунтовкой | М2 | 4,8 |
| 21 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Унифлекс ткань) на плиты выходов на кровлю | М2 | 4,8 |
| 22 | Устройство метал. отливов на плитах выходов на кровлю шириной до 0,4 м. | мп | 12,4 |
| 23 | Оштукатуривание стен выходов на кровлю | М2 | 7,6 |
| 24 | Улучшенная окраска ВДАК стен выходов на кровлю | М2 | 7,6 |
| 25 | Изготовление и установка металлических окрашенных дверных блоков с дверьми выходов на кровлю (1,4х0,7 м) | Шт/кг | 2/46,67 |
| 27 | Масляная покраска дефлекторов стволов мусоропроводов | М2 | 6 |
| 28 | Демонтаж метал. отливов на подъезд. козырьках(3,5*2,5) | мп | 32,7 |
| 29 | Огрунтовка оснований из раствора под кровельный ковер битумной грунтовкой подъездных козырьков | М2 | 32 |
| 30 | Устройство метал. отливов на подъездных козырьках шириной до 0,4 м. | Мп | 32,7 |
| 31 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой подъездных козырьков | М2 | 32 |
| 32 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам подъезд. козырьков высотой до 600 мм с одним фартуком | мп | 12,8 |
| 33 | Перевозка мусора на расстояние (класс груза 1) | т | 11,0125 |
|  | Члены комиссии: |  |
|  | __________________________________П.В.Александров |  |
|  | ____________________________________ А.В.Альянов |  |
|  | ___________________________________ |  |