Дефектный акт

на капитальный ремонт фальцевой  кровли

МКД  №22   по ул. Попова

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1» ______________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ______________________________________________________________произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж фальцевой кровли | м² | 887 |
| 2. | Смена сплошной обрешетки по карнизу по периметру здания, толщиной 30 мм из обрезной доски высотой до 1метра | м² | 133 |
| 3 | Установка стропильных ног с укреплением и расшивкой досками с двух сторон | шт/мп | 6/21 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами из обрезной доски 40 % | м² | 355 |
| 5. | Смена конькового элемента из обрезной доски толщ. 30 мм (200 мм) | мп | 54 |
| 6. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций | м² | 1331 |
| 7. | Устройство кровли из оцинкованной стали двойным фальцем толщ. 0,55 со свесами и желобами на кровле | м² | 887 |
| 8 | Устройство примыканий к вентканалам и слуховым окнам из листовой стали | мп | 48 |
| 9 | Разборка слуховых окон | шт. | 3 |
| 10. | Устройство слуховых окон (квадратные) | шт. | 3 |
| 11. | Ограждение кровель перилами | мп | 133 |
| 12. | Масляная окраска ограждений | м² | 66 |
| 13. | Вывод канализационных стояков на кровлю д110мм | мп | 45 |
| 14. | Переход с ПВХ на чугун | шт. | 9 |
| 15. | Продуха по коньку 400х400х800 | шт. | 4 |
| 16 | Устройство страховочных крюков по коньку | шт | 4 |
| 17. | Устройство прямых звеньев водосточных труб | шт/мп | 8/96 |
| 18 | Устройство колен водосточных труб | мп | 12 |
| 19 | Устройство отметов | шт. | 8 |
| 20 | Устройство водосточных воронок д400 | шт. | 8 |
| 21 | Герметизация швов лентой «Герлен» | мп | 580 |
| 22 | Устройство флюгарок | шт. | 9 |
| 23 | Ремонт кирпичной кладки вентканалов | м 3 | 1 |
| 24 | Штукатурка вентканалов с покраской водоэмульсионной краской | м 2 | 94 |
| 25 | Заделка щелей в карнизных плитах раствором | мп | 45 |
| 26 | Покраска карнизных плит водостойкой краской 2 раза | м 2 | 67 |
| 27 | Устройство мягкой кровли с примыканием в 1 слой по козырькам над входом в подъезды | шт/м2 | 3/12 |
| 28 | Обрамление козырьков оцинкованной сталью с капельником | м/п | 17 |
| 29 | Покраска плит козырьков водоэмульсионной краской за 2 раза | м2 | 10 |
| 30 | Устройство пароизоляции по карнизной части высотой 1,5 м. | м 2 | 202 |
| 30 | Вывоз мусора |  |  |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |