Дефектный акт

на капитальный ремонт шиферной кровли

МКД  №3   по ул. Пацаева

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1»________________________,

________________________________________________________________________________ собственников МКД _____________________________________________________произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка шиферной кровли с желобами и свесами | м² | 896 |
| 2. | Смена сплошной обрешетки по карнизу по периметру здания, толщиной 30 мм из обрезной доски высотой до 1метра | м² | 133 |
| 3 | Установка стропильных ног с укреплением и расшивкой досками с двух сторон | шт/мп | 6/21 |
| 4. | Смена обрешетки с прозорами из бруса разм. 50*50 | м² | 371,8 |
| 5. | Смена конькового элемента из обрезной доски толщ. 30 мм (200 мм) | мп | 54 |
| 6. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций | м² | 1401 |
| 7. | Устройство кровли из шиферных листов с разжелобовкой двойным фальцем. | м² | 896 |
| 8 | Устройство примыканий к вентканалам и слуховым окнам из листовой стали шир.0,6м | мп | 52 |
| 9 | Разборка слуховых окон треугольных | шт. | 6 |
| 10. | Устройство слуховых окон (квадратные) со сворками и шпингалетами | шт. | 4 |
| 11. | Ограждение кровель перилами новые | мп | 133 |
| 12. | Устройство прямых звеньев водосточных труб | шт/мп | 8/96 |
| 13 | Устройство колен водосточных труб | шт | 12 |
| 14 | Устройство отметов | шт. | 8 |
| 15 | Устройство водосточных воронок д400 | шт. | 8 |
| 16 | Герметизация швов лентой «Герлен» | мп | 580 |
| 17 | Ремонт кирпичной кладки вентканалов | м 3 | 0,3 |
| 18 | Штукатурка вентканалов с покраской водоэмульсионной краской над кровлей | м 2 | 58 |
| 19 | Устройство трапов (лесниц) для ремонта кровли 3,5м.п. | шт | 4 |
| 20 | Вывоз мусора |  |  |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |