# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ХВС

# МКД №39 по ул. Мира

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1»    ____________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, собственников МКД _______________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ХВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов диам до100 мм включительно | 62 | м |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 90 | 5 | м |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 75 | 17 | м |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 63 | 8 | м |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 50 | 12 | м |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам 40 | 20 | м |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам до 100 | 1 | шт. |
| 8 | Смена кранов шаровых фланцевых д. 80 | 1 | шт. |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | 5 | шт. |
| 10 | Устройство спускных кранов шаровых диам 15 метал | 7 | шт. |
| 11 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС диам. до 100 | 62 | м |
| 12 | Отвод 90 град д. 90 РР | 4 | шт. |
| 13 | Отвод 90 град д.75 РР | 6 | шт. |
| 14 | Отвод 90 град д.63 РР | 8 | шт. |
| 15 | Отвод 90 град д. 50 РР | 12 | шт. |
| 16 | Отвод 90 град д.40 РР | 30 | шт. |
| 17 | Отвод 45 град д.90 РР | 2 | шт. |
| 18 | Отвод 45 град д. 75 РР | 2 | шт. |
| 19 | Отвод 45 град д. 63 РР | 2 | шт. |
| 20 | Отвод 45 град д. 50 РР | 2 | шт. |
| 21 | Отвод 45 град д 40 РР | 16 | шт. |
| 22 | Муфта сварная д.90 РР | 2 | шт. |
| 23 | Муфта сварная д. 75 РР | 2 | шт. |
| 24 | Муфта сварная д.63 РР | 4 | шт. |
| 25 | Муфта сварная д. 50 РР | 4 | шт. |
| 26 | Муфта сварная д. 40 РР | 8 | шт. |
| 27 | Переход 90/75 РР | 1 | шт. |
| 28 | Переход 75/63 РР | 1 | шт. |
| 29 | Переход 63/50 РР | 1 | шт. |
| 30 | Переход 50/40 РР | 1 | шт. |
| 31 | Тройник 75*40*75 РР | 1 | шт. |
| 32 | Тройник 63*40*63 РР | 2 | шт. |
| 33 | Тройник 50*40*50 РР | 2 | шт. |
| 34 | Тройник 40*20*40 РР | 5 | шт. |
| 35 | Муфта комбинированная В/Р 40/11/4” | 5 | шт. |
| 36 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | 5 | шт. |
| 37 | Сгон никелированный диам. 11/4” | 5 | шт. |
| 38 | Резьба метал д.32 | 5 | шт. |
| 39 | Фланец д. 80 | 2 | шт. |
| 40 | Прокладка поранит д. 80 | 2 | шт. |
| 41 | Бур под фланец диам. 75 | 1 | шт. |
| 42 | Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | 4 | шт. |
| 43 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | 16 | шт. |
| 44 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | 12 | шт. |
| 45 | Крепление хомут с шурупом 11/2” и пробкой | 16 | шт. |
| 46 | Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | 40 | шт. |
| 47 | Крепления для трубопроводов планки, хомуты, шпильки, профиль | 68 | кг |
| 48 | Вывоз строительного мусора | тн |  |

Подписи:

_______________________ (______________________________)

_______________________  (______________________________)

_______________________  (______________________________)