Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД №39   по ул. Мира

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье-20-1»_____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 494 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 150 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 494 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 494 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600мм с фартуком и капельником | м/п | 123,2 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к машинному помещению, вентканалам высотой до 600 мм (30,5+18) | м/п | 48,5 |
| 7 | Бетонирование плит вентканалов и парапета толщ.60мм | м2 | 12,4 |
| 8 | Огрунтовка плит покрытий вентканалов битумной грунтовкой | м 2 | 12,4 |
| 9 | Ремонт цементной стяжки парапетных стен по периметру | м2 | 73,9 |
| 10 | Промазка парапета праймером по периметру под металлический короб 123,2*06 | м2 | 73,9 |
| 11 | Устройство металлического короба по периметру парапета с капельником шириной до 1м | м2 | 123,2 |
| 12 | Устройство мягкой кровли вентканалов в 2 слоя | м2 | 12.4 |
| 13 | Ремонт кирпичной кладки машинного отделения, вентканалов в местах разрушения в ½ кирпича | м2 | 18 |
| 14 | Устройство оконных блоков в будку выхода на кровлю 1шт.разм.0,4*0,7 | м2 | 0,3 |
| 15 | Смена деревянного дверного блока с обшивкой металлом с двух сторон 1 шт. | м2 | 1.2 |
| 16 | Устройство металлической лестницы выхода на кровлю с перилами с одной стороны с покраской за 2 раза | м/п | 14,6 |
| 17 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антенам и радиоточкам в два слоя | шт. | 9 |
| 18 | Устройство зонтов в машинном и мусороприемном отделении с установкой дефлектора 2шт | шт | 2 |
| 19 | Снятие и установка ливнеприемных воронок с решетками | шт | 3 |
| 20 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ |
| --- | --- |