Дефектный акт

на капитальный ремонт мягкой кровли

МКД  №15   по ул. Тепличная

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Коммунальные сети -1» _____________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД _________________________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 1350 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 405 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 405 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 1350 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 2 шт. | м² | 2,08 |
| 6 | Монтаж конструкций дверей деревянных 0,8*1,3 -2шт. | м² | 2.08 |
| 7 | Обшивка дверей оцинкованным железом с 2-х сторон | м² | 8,32 |
| 9 | Штукатурка стен к вентканалам и выходам на кровлю (под примыкания) на высоту 0,4м | м² | 53.2 |
| 10 | Ремонт цементной стяжки вентканалов (оголовок): | м² | 22,8 |
| 11 | Огрунтовка оштукатуренных стен вентканалов и выходов на кровлю (под примыкания) | м² | 53.2 |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки вент каналов и выходов на кровлю с добавлением нового кирпича | м³ | 1,5 |
| 13 | Ремонт цементной стяжки вентканалов (оголовок) | м² | 18,9 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и выходов на кровлю высотой до 600мм с одним фартуком | м/п | 159,4 |
| 15 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапетов высотой более 600мм с напуском под металлический короб | м/п | 28,6 |
| 16 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам,антенам и радиоточкам в два слоя (18-фановые трубы, 12-антенны) | шт. | 30 |
| 17 | Устройство металлического короба на парапетной стене шириной более 700мм | м2 | 28 |
| 18 | Устройство металлического отлива по карнизу шириной до 0,5 м | м/п | 192,8 |
| 19 | Заделка швов в карнизных плитах раствором | м/п | 35 |
| 20 | Покраска карнизных плит за 2раза водостойкой краской | м2 | 80 |
| 21 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя на будках выхода на кровлю | м² | 16,32 |
| 22 | Устройство металлического обрамления с капельником по козырькам над входами в подъезд 6 подъездов | м/п | 30,1 |
| 23 | Устройство покрытия из унифлекса на козырьках входов в подъезд с примыканием в 1слой | м2 | 31,5 |
| 24 | Покраска плит козырьков входа в подъезд водостойкой краской за 2 раза | м2 | 16 |
| 35 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |
| --- | --- |