Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД№3 по ул. Бийской

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Коммунальные сети-1» ____________  ___________________________________________________________________________собственников МКД_____________________________________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 861 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 258 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 258 |
| 4 | Смена металлических отливов из оцинкованной стали на кровле шириной 0,7м с промазкой швов силиконовым герметиком | м² | 67 |
| 5 | Разборка покрытий из рулонных материалов подъездных козырьков | м² | 8 |
| 6 | Устройство цементной стяжки на подъездных козырьках | м² | 8 |
| 7 | Устройство металлических отливов из оцинкованной стали на подъездных козырьках шириной 0,4м с промазкой швов силиконовым герметиком | м² | 6 |
| 8 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 861 |
| 9 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса на подъездных козырьках | м² | 8 |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 0,9х1,6х2шт. | м² | 2,9 |
| 11 | Монтаж конструкций металлических окрашенных дверей с врезным замком – 0,9х1,6х2шт. | м²/тн | 2,9/0,137 |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки стен вентканалов | м³ | 0,2 |
| 13 | Ремонт кирпичной кладки стен парапета | м³ | 2,4 |
| 14 | Штукатурка кирпичных стен парапета с 2-х сторон | м² | 54 |
| 15 | Штукатурка кирпичных стен вентканалов, выходов на кровлю (под примыкания) | м² | 41 |
| 16 | Ремонт цементной стяжки парапета (оголовок) | м² | 34 |
| 17 | Демонтаж ж/б плит покрытия вентканалов (1,5х0,6х0,1) | шт/м³ | 32/2,88 |
| 18 | Монтаж ж/б плит покрытия вентканалов (1,5х0,6х0,1) | шт. | 32 |
| 19 | Устройство металлических зонтов на фановые трубы диам. 100 мм | шт. | 9 |
| 20 | Огрунтовка основания цементной стяжки оштукатуренных стен парапета, вентканалов, выходов на кровлю (под примыкания), оголовка, поясков по периметру вентканалов | м² | 83 |
| 21 | Устройство металлического короба на парапет (оцинкованная сталь толщ. 0,7м, соединение –лежачий фальц) | м² | 51 |
| 22 | Ремонт цементной стяжки вентканалов (поясок по периметру) | м² | 11 |
| 23 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (унифлекс) к стенам вентшахт, подъездных козырьков, парапетов и выходов на кровлю высотой до 600мм с одним фартуком | м/п | 193 |
| 24 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антенам и радиоточкам в два слоя (9-фановые трубы, 9-антенны) | шт. | 18 |
| 25 | Заделка цементно-песчаным раствором швов между ж/б плитами покрытия вентканалов | м/п | 25 |
| 26 | Огрунтовка основания из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 31 |
| 27 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой из унифлекса на ж/б плитах покрытия вентканалов | м² | 31 |
| 28 | Перевозка строительного мусора | тн |  |