Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД№13 по ул. Бийской

Комиссия в составе представителей: ООО «Управляющая организация «Коммунальные сети-1»_____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ произвела осмотр кровли жилого дома по адресу: ул. Бийская, дом № 13 и выявила необходимость проведения следующих  работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из рулонных материалов | м² | 667 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 258 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 667 |
| 4 | Смена металлических отливов из оцинкованной стали на кровле шириной 0,7м с промазкой швов силиконовым герметиком | м² | 55 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса | м² | 667 |
| 6 | Разборка покрытий из рулонных материалов подъездных козырьков | м² | 5,7 |
| 7 | Устройство цементной стяжки на подъездных козырьках | м² | 5,7 |
| 8 | Обрамление оцинкованным коробом входных козырьков толщ.0,55 мм (12х0,45) | м² | 5,4 |
| 9 | Устройство металлических отливов из оцинкованной стали на подъездных козырьках шириной 0,4м с промазкой швов силиконовым герметиком | м² | 12 |
| 10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из унифлекса на подъездных козырьках | м² | 5,7 |
| 11 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (унифлекс) к стенам подъездных козырьков высотой до 600мм с одним фартуком | м² | 7,6 |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки парапета с добавлением нового кирпича | м³ | 0,47 |
| 13 | Ремонт штукатурки кирпичных стен и оголовка парапета с 2-х сторон | м² | 66,4 |
| 14 | Ремонт цементной стяжки парапета (оголовок) | м² | 34 |
| 15 | Огрунтовка парапета (под примыкания) | м² | 66,4 |
| 16 | Устройство металлического короба на парапет (оцинкованная сталь толщ. 0,7м, соединение –лежачий фальц) (83х0,8) | м² | 66,4 |
| 17 | Ремонт штукатурки кирпичных стен вентканалов отдельными местами | м² | 14 |
| 18 | Огрунтовка стен вентканалов (под примыкания) | м² | 46 |
| 19 | Покраска стен вентканалов фасадной краской ВДАК | м² | 46 |
| 20 | Демонтаж ж/б плит покрытия вентканалов (1,5х0,6х0,1) | шт/м³ | 13/1,17 |
| 21 | Монтаж ж/б плит покрытия вентканалов (1,5х0,6х0,1) | шт. | 19 |
| 22 | Заделка цементно-песчаным раствором швов между ж/б плитами покрытия вентканалов | м/п | 5,5 |
| 23 | Огрунтовка основания из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой вентканалов | м² | 17,1 |
| 24 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой из унифлекса на ж/б плитах покрытия вентканалов | м² | 17,1 |
| 25 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов (унифлекс) к стенам вентканалов, парапетов и выхода на кровлю высотой до 600мм с одним фартуком | м/п | 160 |
| 26 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антеннам и радиоточкам в два слоя | шт. | 5 |
| 27 | Устройство металлических зонтов на фановые трубы диам. 100 мм | шт. | 9 |
| 28 | Оштукатуривание стен выходов на кровлю | м² | 7 |
| 29 | Огрунтовка стен выходов на кровлю | м² | 7 |
| 30 | Покраска стен выхода на кровлю фасадной краской ВДАК | м² | 7 |
| 31 | Демонтаж деревянной обрешетки с прозорами выходов на кровлю (1,8х2) | м2 | 3,6 |
| 32 | Демонтаж деревянного бруса выходов на кровлю 40х60х2000 | шт | 2 |
| 33 | Устройство деревянного бруса выходов на кровлю 50х70х2000 | шт | 2 |
| 34 | Устройство деревянной обрешетки с прозорами выходов на кровлю (1,8х2) | м2 | 3,6 |
| 35 | Огнезащитная и антиплесневая обработка деревянных конструкций выходов на кровлю | м2 | 3,6 |
| 36 | Устройство покрытий кровель из оцинкованного окрашенного профлиста толщ.0,55, выходов на кровлю (1,8х2). | м2 | 3,6 |
| 37 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 0,7х1,65. | м² | 1,15 |
| 38 | Монтаж конструкций металлических окрашенных дверей с врезным замком – 0,7х1,65 | м² | 1,15 |
| 39 | Перевозка строительного мусора | тн |  |

Члены комиссии: