Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 9-1» ________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в техническом подполье МКД №34 по ул. Рахманинова необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 1111 |
| Прокладка трубопроводов д. 150 мм | пм. | 216 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 425 |
| Прокладка трубопроводов д. 40 мм | п.м | 250 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 100 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 120 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 144 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 150 мм | Шт. | 2 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 57 мм | шт. | 40 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 60 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 44 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | п.м | 1111 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской Армофиниш |  |  |
| Диаметром 150 мм толщ. 25 мм | пм. | 216 |
| Диаметром 40 мм толщ. 19 мм | пм. | 250 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 425 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 100 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 120 |
| Масляная покраска трубопроводов до 50 мм | м2 | 127,9 |
| Масляная покраска трубопроводов более 50 мм | м2 | 101,7 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 60 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 44 |
| Устройство опор трубопроводов | кг. | 200 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 8 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 8 |
| Вывоз старых труб | т |  |

ПОДПИСИ:                      ________________

_______________

________________