# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 26-1» _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в техническом подполье МКД №17 по ул. Островского необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 428 |
| Прокладка трубопроводов д. 89 мм | п.м | 40 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 240 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 72 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 76 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 72 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 76 мм | шт. | 2 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 24 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 48 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | м | 428 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской (Армофиниш) |  |  |
| Диаметром 89 мм толщ. 19 мм | пм. | 40 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 240 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 72 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 76 |
| Масляная покраска трубопроводов д. до 50 мм | м2 | 63 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 24 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 48 |
| Устройство креплений трубопроводов | кг. | 100 |
| Разборка старой изоляции | м3/ м2 | 3/94,57 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3/ т | 3/0,375 |
| Вывоз старых труб | т | 1,545 |

ПОДПИСИ:                                   ________________

_______________

________________