# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода канализации

# МКД №35 по Проспекту Победы

Комиссия в составе: представителей ООО «УО «Жильё 26-1»_______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  , собственников МКД ______________________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте  трубопровода  канализации в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж чугунной канализации диаметром 100 мм | м | 77,4 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 100 РР | м | 77,4 |
| 3 | Тапер (переход с пластика на чугун) диаметром 100 мм | шт. | 10 |
| 4 | Крестовина одноплоскостная 45º диаметром 100 мм | шт. | 2 |
| 5 | Тройник косой 45º диаметром 100 мм | шт. | 10 |
| 7 | Заглушка диаметром 100 мм | шт. | 10 |
| 8 | Ревизия диаметром 100 мм | шт. | 11 |
| 9 | Отвод косой 45º диаметром 100 мм | шт. | 52 |
| 10 | Муфта ремонтная диаметром 100 мм | шт. | 8 |
| 11 | Крепление хомут диаметром 4 с шурупом и пробкой | шт. | 88 |
| 12 | Крепления для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 44 |
| 13 | Вывоз строительного мусора (трубы) | т |  |

Подписи:

| _____________________________ _____________________________ _____________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |