Дефектный акт

на капитальный ремонт трубопровода ГВС

МКД №35 по Проспекту Победы

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё-26-1»_________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД ___________________________________________________________________ составили настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов ГВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец д. 80 | шт | 2 |
| 2 | Бурт под фланец д.90 рр | шт | 1 |
| 3 | Прокладка паронитовая д.80 | шт | 1 |
| 4 | Фланец д.65 | шт | 2 |
| 5 | Бурт под фланец д.75 рр | шт | 1 |
| 6 | Прокладка паронитовая д.65 | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 166,8 |
| 8 | Прокладка трубопроводов д. 90 РР | м | 20,0 |
| 9 | Отвод 90*д.90 рр | шт | 6 |
| 10 | Отвод 45* д.90 рр | шт | 10 |
| 11 | Муфта сварная д.90 рр | шт | 4 |
| 12 | Переход д.90*63 рр | шт | 2 |
| 13 | Прокладка трубопровода д. 63 рр | м | 27,4 |
| 14 | Тройник д.63*40*63 рр | шт | 5 |
| 15 | Переход д.40*20 рр | шт | 1 |
| 16 | Тройник 50*25*50 рр | шт | 8 |
| 17 | Переход д.63*50 рр | шт | 2 |
| 18 | Прокладка трубопроводов д.50 РР | м | 47,4 |
| 19 | Муфта сварная д.50 рр | шт | 8 |
| 20 | Отвод 90*.д.50 рр | шт | 4 |
| 21 | Отвод 45* д.50 рр | шт | 4 |
| 22 | Тройник д.50-40-50 рр | шт | 5 |
| 23 | Переход 40*20 рр | шт | 1 |
| 24 | Переход д50-40 рр | шт | 2 |
| 25 | Прокладка трубопроводов д. 40 РР | м | 36 |
| 26 | Отвод 45*д.40 рр | шт | 16 |
| 27 | Муфта сварная д.40 рр | шт | 8 |
| 28 | Тройник д. 40-20-40 рр | шт | 8 |
| 29 | Тройник д.25-20-25 рр | шт | 8 |
| 30 | Прокладка трубопроводов д 25 РР | м | 36 |
| 31 | Отвод 90* д.25 рр | шт | 16 |
| 32 | Отвод 45* д.25 рр | шт | 20 |
| 33 | Муфта сварная д.25 рр | шт | 16 |
| 34 | Гидравлическое испытание системы ГВС до 100 мм | м | 166,8 |
| 35 | Приварка стальной резьбы д.1 ¼ (32) | шт | 8 |
| 36 | Сгон ник. д.1 1/4 | шт | 8 |
| 37 | Муфта комбинированная рр д.40-1 ¼ в/р | шт. | 8 |
| 38 | Кран спускной Шаровый г/ш д.1/2 (15) | шт | 18 |
| 39 | Приварка стальной резьбы д. ¾ (20) | шт | 8 |
| 40 | Сгон ник. Д.3/4 (20) | шт | 8 |
| 41 | Муфта комбинированная В/Р 25/3/4” рр | шт | 8 |
| 42 | Кран шаровый д.25 рр | шт | 8 |
| 43 | Кран шаровый д. 63 рр | шт | 2 |
| 44 | Кран шаровый д.40 рр | шт | 8 |
| 45 | Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | шт | 20 |
| 46 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт | 32 |
| 47 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт | 56 |
| 48 | Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | шт | 60 |
| 49 | Крепление хомут с шурупом 1” и пробкой | шт | 80 |
| 50 | Крепления для труб планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 57 |

Подписи:

| _________________________ _________________________ _________________________ | ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ |
| --- | --- |