# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилье 26-1» _______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов ЦО в техническом подполье МКД №1 по ул. Фурманова необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 592 |
| Прокладка трубопроводов д. 89 мм | пм. | 40 |
| Прокладка трубопроводов д. 76 мм | п.м | 216 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 216 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 90 |
| Прокладка трубопроводов д. 15 мм | п.м | 30 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 82 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 76 мм | шт. | 8 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 мм | шт. | 12 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 62 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | пм. | 592 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex |  |  |
| Диаметром 89 мм толщ. 19 мм | пм. | 40 |
| Диаметром 76 мм толщ. 19 мм | пм. | 216 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 216 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 90 |
| Диаметром 15 мм толщ. 13 мм | п.м | 30 |
| Обертывание труб стеклотканью | п.м | 176 |
| Масляная покраска трубопроводов диаметром до 50 мм | м2 | 8,5 |
| Масляная покраска трубопроводов диаметром более 50 мм | м2 | 101 |
| Смена резьб д.15 мм | шт. | 12 |
| Смена резьб д. 20 мм | шт. | 62 |
| Устройство креплений трубопроводов | кг. | 150 |
| Разборка старой изоляции | м3 | 6 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 6 |
| Вывоз старых труб | т | 3,45 |

ПОДПИСИ:   ________________

_______________

________________