# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ХВС

# МКД №18 по ул. Бородина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жильё-11-1» _____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД _________________________________________________ составили настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ХВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов диам до100 мм | м | 196 |
| 2 | Прокладка трубопроводов диам 90 РР | м | 16 |
| 3 | Прокладка трубопроводов диам 75 РР | м | 32 |
| 4 | Прокладка трубопроводов диам 63 РР | м | 40 |
| 5 | Прокладка трубопроводов диам 50 РР | м | 8 |
| 6 | Прокладка трубопроводов диам 40 РР | м | 100 |
| 7 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диам 100 | шт | 1 |
| 8 | Затвор поворотный дисковый диам 100 | шт | 1 |
| 9 | Смена спускных кранов шаровых диам 15 | шт | 20 |
| 10 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа диам 40 РР | шт | 20 |
| 11 | Кран диам 63 РР крылья ХВС | шт | 1 |
| 12 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХГВС диам до 100 | м | 196 |
| 13 | Отвод 90 град диам 90 РР | шт | 8 |
| 14 | Отвод 90 град диам 75 РР | шт | 20 |
| 15 | Отвод 90 град диам 63 РР | шт | 20 |
| 16 | Отвод 90 град диам 50 РР | шт | 8 |
| 17 | Отвод 90 град диам 40 РР | шт | 102 |
| 18 | Отвод 45 град диам 90 РР | шт | 2 |
| 19 | Отвод 45 град диам 75 РР | шт | 4 |
| 20 | Отвод 45 град диам 63 РР | шт | 6 |
| 21 | Отвод 45 град диам 50 РР | шт | 4 |
| 22 | Отвод 45 град диам 40 РР | шт | 25 |
| 23 | Муфта сварная диам 90 РР | шт | 3 |
| 24 | Муфта сварная диам 75 РР | шт | 8 |
| 25 | Муфта сварная диам 63 РР | шт | 12 |
| 26 | Муфта сварная диам 50 РР | шт | 4 |
| 27 | Муфта сварная диам 40 РР | шт | 19 |
| 28 | Переход 90/75 РР | шт | 1 |
| 29 | Переход 75/63 РР | шт | 1 |
| 30 | Переход 63/50 РР | шт | 1 |
| 31 | Переход 50/40 РР | шт | 1 |
| 32 | Переход 90/63 РР | шт | 1 |
| 33 | Тройник 90*90*90 РР | шт | 1 |
| 34 | Тройник 90*63*90 РР | шт | 2 |
| 35 | Тройник 75*40*75 РР | шт | 7 |
| 36 | Тройник 63*40*63 РР | шт | 7 |
| 37 | Тройник 50*40*50 РР | шт | 2 |
| 38 | Тройник 40*20*40 РР | шт | 20 |
| 39 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | шт | 20 |
| 40 | Муфта комбинированная В/Р 40/1/1/4” | шт | 20 |
| 41 | Сгон американка 1/1/4” | шт | 20 |
| 42 | Резьба черн. диам 32 | шт | 20 |
| 43 | Фланец диам. 100 | шт | 4 |
| 44 | Прокладка поронит диам. 100 | шт | 4 |
| 45 | Бур под фланец диам. 90 | шт | 1 |
| 46 | Крепление хомут с шурупом 4” и пробкой | шт | 25 |
| 47 | Крепление хомут с шурупом 1,5” и пробкой | шт | 48 |
| 48 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | шт | 54 |
| 49 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | шт | 48 |
| 50 | Крепление хомут с шурупом 1,1/4” и пробкой | шт | 150 |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | ____________________________ ____________________________ ____________________________ |
| --- | --- |