# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопровода ЦО

# МКД №13 по ул. Кронштадтской

Комиссия в составе  представителей: ООО «УО «Жильё-10-1» _________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД _____________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода ЦО в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | м | 507,8 |
| 2 | Прокладка трубопроводов д.89 | м | 30,4 |
| 3 | Прокладка трубопроводов д. 76 | м | 90,0 |
| 4 | Прокладка трубопроводов д.57 | м | 90,0 |
| 5 | Прокладка трубопроводов д. 40 | м | 90,4 |
| 6 | Прокладка трубопроводов д.20 | м | 55,0 |
| 7 | Прокладка трубопровода д. 15 | м | 152,0 |
| 8 | Смена спускных кранов шаровых д. 15 | шт | 70 |
| 9 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д.89 | шт | 4 |
| 10 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 57 | шт | 4 |
| 11 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 | шт | 36 |
| 12 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 15 | шт | 30 |
| 13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | м/п | 507,8 |
|  | Изоляция трубопроводов: К-Flex |  |  |
| 14 | Диаметром 89 мм (ст) т 19 | м/п | 30,4 |
| 15 | Диаметром 76мм (ст) т 19 | м/п | 90,0 |
| 16 | Диаметром 57 мм (солар) т 13 | м/п | 90,0 |
| 17 | Диаметром 40 мм (солар) т 13 | м/п | 90,4 |
| 18 | Диаметром 20 мм (солар) т 13 | м/п | 55,0 |
| 19 | Диаметром 15 мм (солар) т 13 | м/п | 152,0 |
| 20 | Обертывание труб стеклотканью | м² | 116,1 |
| 21 | Масляная покраска трубопроводов до 100 мм | м² | 116,1 |
| 22 | Разборка изоляции труб | м² | 116,1 |
| 23 | Крепление трубопроводов | кг | 54,7 |
| 24 | Уборка и вывоз мусора | тн |  |

Подписи:

| __________________________ __________________________ __________________________ | _________________________________ _________________________________ _________________________________ |
| --- | --- |