Дефектный акт

Комиссия в составе:____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________произвела осмотр

электроснабжения жилого дома по адресу: ул. Чкалова 15_и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 1. | Демонтаж провода, кабеля | м. | 1160 |
| 2. | Демонтаж автоматических выключателей | шт. | 258 |
| 3. | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | шт. | 56 |
| 4. | Демонтаж осветительных приборов: выключателей | шт. | 8 |
| 5. | Демонтаж пакетных выключателей | шт. | 129 |
| 6. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 40 | м. | 200 |
| 7. | Монтаж DIN рейки | м. | 60 |
| 8. | Затягивание провода ПВ3 1×10 в готовых каналах | м. | 460 |
| 9. | Затягивание проводов ПВ3 1×10 в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 120 | м. | 1200 |
| 10. | Монтаж автоматических выключателей: |  |  |
|  | Выключатели автоматические ВА47-29 I-16А | шт. | 258 |
|  | Выключатели автоматические ВА47-29 I-25А | шт. | 129 |
|  | Выключатели автоматические ВА47-29 I-32А(двухполюсные) | шт. | 129 |
| 11. | Провод ПВ1 1×6 в межэтажных электрощитах | м. | 470 |
| 12. | Монтаж планки нулевой | шт. | 129 |
| 13. | Монтаж планки заземления | шт. | 129 |
| 14. | Монтаж орешкового зажима | шт. | 120 |
|  | ВРУ |  |  |
| 1. | Монтаж нулевой шины с изоляторами в ВРУ-0,4 кВ(алюминиевая) 40х4 | м. | 2 |
| 2. | Замена предохранителей и стоек с пинцетами | шт. | 30 |
| 3. | Замена автоматических выключателей: ВА47-29 I-16А | шт. | 10 |
|  | ВА47-29 I-25А | шт. | 4 |
|  | ВА47-29 I-32А(двухполюсные) | шт. | 2 |
| 4. | Монтаж планки нулевой |  | 2 |
| 5. | Монтаж планки заземления |  | 2 |
|  | Заземление |  |  |
| 1. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м | 22 |
| 2. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м | 22 |
| 3. | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5 - 3шт по 2,5м | шт. | 6 |
| 4. | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | м. | 30 |
|  | Подъездное освещение |  |  |
| 1. | Монтаж кабель - канала 20х10 | м. | 120 |
| 2. | Затягивание проводов ВВГ 3×2,5 в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | м. | 260 |
| 3. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 16 | м. | 200 |
| 4. | Затягивание провода ВВГ 3×1,5 в трубы, магистрали | м. | 200 |
| 5. | Светильник энергосберегающий (смена) | м. | 56 |
| 6. | Монтаж выключателей: одноклавишных (установка) | шт. | 40 |
|  | двухклавишных | шт. | 8 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции мегоомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт. | 51 |
| 2. | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | шт. | 140 |
| 3. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт. | 42 |
| 4. | Снятие характеристик для определения напряжения прикосновения в точках, указанных в проекте | шт. | 8 |
|  | Подвальное освещение |  |  |
| 1. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, 25 | м. | 400 |
| 2. | Распределительная коробка типа ТУСО | шт. | 50 |
| 3. | Затягивание проводов ВВГ 3×2,5 в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | м. | 420 |
| 4. | Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 50 |
| 5. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 5 |

Члены комиссии:

_____________________________

_____________________________

_____________________________