Дефектный акт

на капитальный ремонт кровли МКД №15 по ул.Чкалова

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «№7-2» __________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,собственников МКД_________________________________________________________________ произвела осмотр кровли многоквартирного дома и выявила необходимость проведения следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из наплавляемых материалов | м² | 1860 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки площ. заделки до 1,0м | м² | 558 |
| 3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой | м² | 558 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя из «Унифлекса», в том числе выходы на кровлю | м² | 1860 |
| 5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапета, вентканалов, выходов на кровлю, подъездных козырьков высотой менее 600мм с креплением краевой рейки | м/п | 234 |
| 6 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов на подъездных козырьках в два слоя из «Унифлекса» (3,25*06*8шт) | м² | 16 |
| 7 | Устройство металлических отливов подъездных козырьков и выхода на кровлю шириной 0,4м | м/п | 50 |
| 8 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам парапета высотой более 600мм с одним фартуком | м/п | 13 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 2 шт. | м² | 2 |
| 10 | Монтаж конструкций дверей металлических окрашенных с врезным замком 0,85*1,13 - 2шт. | м² | 2 |
| 11 | Ремонт цементной стяжки плит парапета, поясков вентканалов, поясков выходов на кровлю | м² | 34 |
| 12 | Огрунтовка битумной мастикой цементной стяжки плиты парапета, оголовков вентканалов, поясов вентканалов и выходов на кровлю | м² | 87 |
| 13 | Штукатурка кирпичных стен парапета, вентканалов, выходов на кровлю, подъездных козырьков под примыкания | м² | 97 |
| 14 | Смена металлических отливов из оцинкованной стали на кровле шириной 0,7м | м² | 182 |
| 15 | Устройство металлических коробов из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм на карнизные плиты | м² | 26 |
| 16 | Заделка цементным раствором межкарнизных швов | м³/м | 0,3/71 |
| 17 | Усиление рулонных гидроизоляций в местах примыкания к трубам, антенам и радиоточкам в два слоя | шт. | 47 |
| 18 | Промазка швов силиконовым герметиком на отливах и фартуках из оцинкованной стали | м² | 244 |
| 19 | Перевозка строительного мусора | тн |  |
| 20 | Покрытие парапета фартуком из оцинкованной стали толщ. 0,7мм | м² | 16 |
| 21 | Покрытие низа карнизных плит грунтом глубокого проникновения | м² | 154 |
| 22 | Окраска низа карнизных плит по подготовленной поверхности краской ВД-АК за 2 раза | м² | 154 |
| 23 | Смена деревянного основания под металлическое покрытие входа в подвал из бруса 150х150х5,5х3х3 и сплошной обрешетки из доски 140х25х2х2 | м²/м³ | 51/1,1 |
| 24 | Антисептирование деревянных элементов (вход в подвал) | м² | 51 |
| 25 | Смена покрытия входа в подвал из оцинкованной стали толщ. 0,7мм | м² | 51 |
| 26 | Смена примыкания покрытия входа в подвал к стене дома из оцинкованной стали толщ. 0,7мм | м²/м | 16/26 |
| 27 | Нанесение полиуретанового герметика в зазор между металлическим элементом примыкания и стеной дома | м/п | 26 |

Подписи:

|  | ____________________________ _____________________________ ______________________________ | ___________________ ____________________ ____________________ |
| --- | --- | --- |