| Дефектный акт |
| --- |
| На капитальный ремонт трубопровода канализации МКД №15 по ул.Чкалова |
| Комиссия в составе представителей: ООО «УО «№7-2»_______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, |
| Собственников МКД __________________________________________________________ составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопровода канализации в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы: |
| № п/п | Виды работ и материалы | ед. изм. | Кол-во |
|  | Замена канализации (техподполье) |
| 1 | Демонтаж чугунной канализации Ø100 мм. | м | 130 |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации Ø100 РР | м | 130 |
| 3 | Тапер (переход с пластика на чугун) с резиной Ø100 | шт | 32 |
| 4 | Тройник косой 45° Ø100 | шт | 24 |
| 5 | Заглушка Ø100 | шт | 8 |
| 6 | Ревизия Ø100 | шт | 32 |
| 7 | Отвод косой 45° Ø100 | шт | 112 |
| 8 | Крепление хомут Ø4” с шурупом и пробкой | шт | 128 |
| 9 | Крепление для трубопроводов плаки, шпильки, профиль, гайки | кг | 22 |
| 10 | Пробивка технологических отверстий 150х150х50 | шт | 24 |
| 11 | Выемка грунта | м² | 14 |
| 12 | Подсыпка песком | м² | 14 |
| 13 | Вывоз строительного мусора (трубы) | тн |  |
|  | Члены комиссии: _____________________ (_____________________) |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |
|  | _______________________ (_____________________) |  |  |