# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилсервис-1» ______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте трубопроводов центрального отопления в МКД №6а по ул. Циолковского необходимо выполнить следующие работы:

| Замена трубопровода ЦО |
| --- |
| Демонтаж трубопроводов д. до100 мм | пм. | 150 |
| Прокладка трубопроводов д. 40 мм | п.м | 78 |
| Прокладка трубопроводов д. 57 мм | п.м | 12 |
| Прокладка трубопроводов д. 20 мм | п.м | 60 |
| Смена спускных кранов шаровых д. 15 мм | шт. | 29 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 50 мм | шт. | 2 |
| Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 20 мм | шт. | 24 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем ЦО д. до 100мм | п.м | 150 |
| Смена воздухосборников д. 200 мм | шт. | 1 |
| Смена радиаторов (17,86 квт) | шт. | 8 |
| Изоляция трубопроводов: К-flex с покраской (Армафиниш) |  |  |
| Диаметром 40 мм толщ. 19 мм | пм. | 78 |
| Диаметром 57 мм толщ. 19 мм | пм. | 12 |
| Диаметром 20 мм толщ. 13 мм | пм. | 24 |
| Масляная покраска трубопроводов диаметром до 50 мм | м2 | 13,1 |
| Масляная покраска трубопроводов диаметром более 50 мм | м2 | 2 |
| Смена резьб д.20 мм | шт. | 29 |
| Устройство креплений трубопроводов | кг. | 54 |
| Разборка старой изоляции | м3/ м2 | 2/27,3 |
| Вывоз мусора (изоляция) | м3 | 2 |
| Вывоз старых труб | т |  |

ПОДПИСИ:                           ________________

_______________

________________