# Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО « Жилсервис-1» ______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

собственников МКД ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте мягкой кровли МКД №6а по ул. Циолковского необходимо выполнить следующие работы:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 515 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью до 1м толщиной 10 см | шт. | 60 |
| 3. | Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной грунтовкой | м2 | 515 |
| 4. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя на тканевой основе (Унифлекс ТКП,ТПП) | м2 | 515 |
| 5. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам, вентканалам высотой 0,4 м с металлическим фартуком | п.м | 57 |
| 6. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к выходам на кровлю высотой до 400 мм с фартуком | п.м | 6,8 |
| 7. | Ремонт штукатурки парапетов, вентканалов | м2 | 65 |
| 9. | Смена карнизных отливов шириной 0,4 мм | пм | 68 |
| 10 | Устройство жедеза на будках выхода на кровлю | м2 | 6 |
| 11 | Наращивание вентканалов | м3 | 3,2 |
| 12 | Разборка кирпичной кладки парапета | м3 | 15 |
| 13 | Устройство примыканий к радиоантеннам и трубам | Шт. | 11 |
| 14 | Ремонт штукатурки парапетных плит | м2 | 19 |
| 15 | Обделка парапета железом толщиной 0,5 мм шириной 0,8м | кв.м | 13,2 |
| 16 | Окраска парапетов и вентканалов краской ВДАК | кв. м | 65 |
| 17 | Замена вент. шахт (доска т. 0,04 м -26,6 м2) | шт. | 4 |
| 18 | Обделка вентшахт оцинкованным железом т. 0,5 мм | кв. м | 26,6 |
| 19 | Устройство зонтов на вентшахты | кг | 25 |
| 20 | Ремонт штукатурки подъездной плиты | м2 | 3 |
| 21 | Огрунтовка плиты входа в подъезд битумной мастикой | м2 | 3 |
| 22 | Устройство кровли из наплавляемых материалов Унифлекс в 1 слой на плите входа в подъезд | м2 | 3 |
| 23 | Устройство жалюзийной решетки из дерева (1*1,35) с 2 петлями и 1 крючком | шт | 3 |
| 24 | Устройство отливов на козырьке подъезда шир. 0,3м | п.м | 5 |
| 25 | Погрузка и вывоз мусора | т |  |
|  | Подписи: |  |
|  | _________________________________ |  |
|  | _________________________________ |  |
| _________________________________ |