# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопроводов ГВС

# МКД №14 по ул. Кулибина

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилсервис-1» ____________________    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, собственников МКД __________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при ремонте трубопроводов ГВС в техническом подполье многоквартирного дома необходимо выполнить следующие работы:

| № п/п | Вид работ и материалы | Кол-во | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов д. до100 мм включительно | 275 | м |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.90 | 12 | м |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.75 | 16 | м |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.63 | 52 | м |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д.50 | 20 | м |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д. 40 | 48 | м |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д. 32 | 8 | м |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д. 25 | 44 | м |
| 9 | Прокладка трубопроводов водоснабения из полипропиленовых труб д.15 | 4 | м |
| 10 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения д. до100 | 1 | шт |
| 11 | Смена кранов шаровых фланцевых д. 80 | 1 | шт. |
| 12 | Смена кранов шаровых фланцевых д.50 | 1 | шт. |
| 13 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 40 РР | 8 | шт. |
| 14 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 32 РР | 3 | шт. |
| 15 | Смена кранов шаровых для воды и пара давлением 1 МПа д. 25 РР | 9 | шт. |
| 16 | Устройство спускных кранов шаровых д.15 метал | 20 | шт. |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем ХВС д.. до 100 | 204 | м |
| 18 | Отвод 90 град д. 90 РР | 8 | шт. |
| 19 | Отвод 90 град д. 75 РР | 10 | шт. |
| 20 | Отвод 90 град д. 63 РР | 32 | шт. |
| 21 | Отвод 90 град д.50 РР | 20 | шт. |
| 22 | Отвод 90 град д. 40 РР | 145 | шт. |
| 23 | Отвод 90 град д. 32 РР | 24 | шт. |
| 24 | Отвод 90 град д. 25 РР | 64 | шт. |
| 25 | Отвод 45 град д 90 РР | 2 | шт. |
| 26 | Отвод 45 град д. 75 РР | 2 | шт. |
| 27 | Отвод 45 град д.63 РР | 2 | шт. |
| 28 | Отвод 45 град д. 50 РР | 2 | шт. |
| 29 | Отвод 45 град д. 40 РР | 20 | шт. |
| 30 | Отвод 45 град д. 32 РР | 6 | шт. |
| 31 | Отвод 45 град д. 25 РР | 6 | шт. |
| 32 | Муфта сварная д. 90 РР | 4 | шт. |
| 33 | Муфта сварная д.75 РР | 6 | шт. |
| 34 | Муфта сварная д. 63 РР | 16 | шт. |
| 35 | Муфта сварная д. 50 РР | 6 | шт. |
| 36 | Муфта сварная д.40 РР | 20 | шт. |
| 37 | Муфта сварная д. 32 РР | 4 | шт. |
| 38 | Муфта сварная д. 25 РР | 20 | шт. |
| 39 | Переход 90/75 РР | 2 | шт. |
| 40 | Переход 75/63 РР | 1 | шт. |
| 41 | Переход 75/63 РР | 1 | шт. |
| 42 | Переход 63/50 РР | 2 | шт. |
| 43 | Переход 50/40 РР | 3 | шт. |
| 44 | Переход 50/32 РР | 2 | шт. |
| 45 | Переход 40/32 РР | 1 | шт. |
| 46 | Переход 32/25 РР | 1 | шт. |
| 47 | Тройник 90*40*90 РР | 1 | шт. |
| 48 | Тройник 90*25*90 РР | 1 | шт. |
| 49 | Тройник 75*40*75 РР | 2 | шт. |
| 50 | Тройник 75*50*75 РР | 1 | шт. |
| 51 | Тройник 50*50*50 РР | 2 | шт. |
| 52 | Тройник 63*40*63 РР | 3 | шт. |
| 53 | Тройник 63*32*63 РР | 1 | шт. |
| 54 | Тройник 40*20*40 РР | 8 | шт. |
| 55 | Тройник 32*20*32 РР | 3 | шт. |
| 56 | Тройник 25*20*25 РР | 9 | шт. |
| 57 | Тройник 63*25*63 РР | 2 | шт. |
| 58 | Тройник 50*25*50 РР | 2 | шт. |
| 59 | Тройник 40*25*40 РР | 2 | шт. |
| 60 | Тройник 32*25*32 РР | 1 | шт. |
| 61 | Муфта комбинированная В/Р 40/11/4” | 8 | шт. |
| 62 | Муфта комбинированная В/Р 32/1” | 3 | шт. |
| 63 | Муфта комбинированная В/Р 25/3/4” | 9 | шт. |
| 64 | Муфта комбинированная В/Р 63/2” | 1 | шт. |
| 65 | Муфта комбинированная Н/Р 20/1/2” | 12 | шт. |
| 66 | Сгон никелированный д. 11/4” | 8 | шт. |
| 67 | Сгон никелированный д. 1” | 3 | шт. |
| 68 | Сгон никелированный д. 3/4” | 9 | шт. |
| 69 | Сгон никелированный д. 2” | 1 | шт. |
| 70 | Резьба метал д. 32 | 8 | шт. |
| 71 | Резьба метал д.25 | 3 | шт. |
| 72 | Резьба метал д.20 | 9 | шт. |
| 73 | Резьба метал д. 50 | 1 | шт. |
| 74 | Фланец д.. 89 | 2 | шт. |
| 75 | Прокладка поранит д.100 | 2 | шт. |
| 76 | Бур под фланец д. 90 | 1 | шт. |
| 77 | Крепление хомут с шурупом 3” и пробкой | 22 | шт |
| 78 | Крепление хомут с шурупом 2,5” и пробкой | 38 | шт |
| 79 | Крепление хомут с шурупом 2” и пробкой | 100 | шт |
| 80 | Крепление хомут с шурупом 11/2” и пробкой | 40 | шт |
| 81 | Крепление хомут с шурупом 11/4” и пробкой | 80 | шт |
| 82 | Крепление хомут с шурупом 1” и пробкой | 75 | шт |
| 83 | Крепление хомут с шурупом 3/4” и пробкой | 100 | шт |
| 84 | Крепления для трубопроводов планки, хомуты, шпильки, профиль | 139 | кг |

Подписи:

| ____________________________ ____________________________ ____________________________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ |
| --- | --- |