# Дефектный акт

# на капитальный ремонт трубопроводов системы ХВС в многоквартирном доме №5 по                                   ул. Островского

Комиссия в составе: представителей ООО «УО «Жилье-26-1»______________________

___________________________________________________________________________________,

собственников МКД _________________________________________________________________

составила настоящий акт в том, что при капитальном ремонте  трубопроводов  ХВС в техническом подполье многоквартирного дома №5 по ул. Островского в г. Пензе необходимо выполнить следующие виды работ:

| № п/п | Вид работ и материалы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС |
| 1 | Фланец диаметром 100мм | шт. | 1 |
| 2 | Бурт под фланец диаметром 90 РР | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж трубопроводов диаметром до 100мм | м | 94,6 |
| 4 | Прокладка трубопроводов диаметром 90РР | м | 8 |
| 5 | Отвод 90º диаметром 90РР | шт. | 2 |
| 6 | Муфта сварная диаметром 90РР | шт. | 3 |
| 7 | Тройник 90х75х90РР | шт. | 1 |
| 8 | Переход 90/75РР | шт. | 2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов диаметром 75 РР | м | 36 |
| 10 | Отвод 90º диаметром 75РР | шт. | 4 |
| 11 | Муфта сварная диаметром 75РР | шт. | 4 |
| 12 | Тройник 75х40х75 РР | шт. | 2 |
| 13 | Тройник 75х32х75 РР | шт. | 4 |
| 14 | Переход 75/63 РР | шт. | 2 |
| 15 | Прокладка трубопроводов диаметром 63РР | м | 25 |
| 16 | Отвод 90º диаметром 63РР | шт. | 6 |
| 17 | Муфта сварная диаметром 63РР | шт. | 4 |
| 18 | Тройник 63х40х63 РР | шт. | 2 |
| 19 | Тройник 63х32х63 РР | шт. | 4 |
| 20 | Переход 63/40 РР | шт. | 2 |
| 21 | Прокладка трубопроводов диаметром 40РР | м | 8 |
| 22 | Отвод 90º диаметром 40РР | шт. | 16 |
| 23 | Тройник 40х20х40РР | шт. | 4 |
| 24 | Муфта стальная диаметром 40РР | шт. | 2 |
| 25 | Прокладка трубопроводов диаметром 32 РР | м | 17,6 |
| 26 | Отвод 90º диаметром 32 РР | шт. | 12 |
| 27 | Тройник 32х20х32 | шт. | 8 |
| 28 | Прокладка трубопроводов диаметром 20 РР | м | 2 |
| 29 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем трубопроводов ХВС до 100мм | м | 94,6 |
| 30 | Приварка стальной резьбы к стояку водопровода диаметром 40- 1 1/4´´(32) | шт. | 4 |
| 31 | Приварка стальной резьбы к стояку водопровода диаметром 1´´(25) | шт. | 8 |
| 32 | Американка диаметром 40 1 1/4´´ (32) | шт. | 4 |
| 33 | Американка диаметром 1´´ (25) | шт. | 8 |
| 34 | Муфта комбинированная РР диаметром 40- 1 1/4´´ В/Р | шт. | 4 |
| 35 | Муфта комбинированная РР диаметром 32- 1´´ В/Р | шт. | 8 |
| 36 | Смена спускных кранов шаровых диаметром 1/2´´ (15) | шт. | 12 |
| 37 | Муфта комбинированная РР диаметром 20-1/2´´ Н/Р | шт. | 12 |
| 38 | Смена кранов шаровых диаметром 40РР | шт. | 4 |
| 39 | Смена кранов шаровых диаметром 32РР | шт. | 8 |
| 40 | Изоляция трубопроводов трубками |  |  |
| 41 | Энергофлекс толщ. 13мм диаметром 90мм | м | 8 |
| 42 | Энергофлекс толщ. 13мм диаметром 75мм | м | 36 |
| 43 | Энергофлекс толщ. 9мм диаметром 63мм | м | 25 |
| 44 | Энергофлекс толщ. 9мм диаметром 40мм | м | 8 |
| 45 | Энергофлекс толщ. 9мм диаметром 32мм | м | 17,6 |
| 46 | Крепление хомут диаметром 3´´ с шурупом и пробкой | шт. | 10 |
| 47 | Крепление хомут диаметром 2 1/2´´ с шурупом и пробкой | шт. | 45 |
| 48 | Крепление хомут диаметром 2´´ с шурупом и пробкой | шт. | 33 |
| 49 | Крепление хомут диаметром 1 1/4´´ с шурупом и пробкой | шт. | 8 |
| 50 | Крепление хомут диаметром 1´´ с шурупом и пробкой | шт. | 22 |
| 51 | Крепление для трубопроводов планки, шпильки, профиль, гайки | кг | 20 |
| 52 | Вывоз строительного мусора (трубы) | тн. |  |

Подписи:

_______________________________                ____________________________________

_______________________________               _____________________________________

_______________________________               _____________________________________