Дефектный акт

Комиссия в составе представителей: ООО «УО «Жилье 21-1 » ______________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

собственников МКД _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

произвела осмотр кровли многоквартирного дома №19а по улице Литвинова и выявила необходимость проведения следующих работ по капитальному ремонту мягкой кровли

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка старой рулонной кровли | м² | 533 |
| 2 | Ремонт цементной стяжки на кровле | м² | 240,77 |
| 3 | Грунтование цементной стяжки прамером | м² | 240,77 |
| 4 | Устройство рулонной кровли из унифлекса в 2 слоя | м² | 533 |
| 5 | Разборка примыканий к парапету, выходу на кровлю, вентиляционным шахтам (98,4+49,3+9,06) | пм | 156,8 |
| 6 | Оштукатуривание стен парапета, вентшахт, выхода на кровлю под примыкания | м² | 41,2 |
| 7 | Устройство примыканий до 600 мм к парапету, вентиляционным шахтам, к выходу на кровлю с мет.отливом | пм | 156,8 |
| 8 | Восстановление ж.б плиты парапета | м³ | 0,2 |
| 9 | Устройство цементной стяжки по парапету толщ.20мм | м² | 44,3 |
| 10 | Грунтование цементной стяжки прамером | м² | 44,3 |
| 11 | Устройство покрытия парапета унифлексом | м² | 44,3 |
| 12 | Монтаж металлической утепленной двери плитами ПСБ 50мм выхода на кровлю | м²/кг | 1,12/63,33 |
| 13 | Покраска металлической двери | м² | 1,12 |
| 14 | Восстановление кирпичных стен выхода на кровлю | м³ | 0,03 |
| 15 | Ремонт штукатурки стен вентканалов | м² | 4 |
| 16 | Грунтование стен вентканалов | м² | 49,3 |
| 17 | Окраска стен вентканалов ВДАК | м² | 49,3 |
| 18 | Устройство цементной стяжки верха вентканалов | м² | 18 |
| 19 | Грунтование стяжки верха вентканалов битумной мастикой | м² | 18 |
| 20 | Устройство примыканий к стойкам антенн | шт | 10 |
| 21 | Смена ливнеприемных воронок | шт | 2 |
| 22 | Устройство кровли из унифлекса в 2 слоя на входном козырьке | м² | 9 |
| 23 | Смена отлива из оцинкованной стали толщ 0,55 | пм | 6 |
| 24 | Восстановление кирпичной кладки стены входного козырька | м³ | 0,05 |
| 25 | Штукатурка стен входного козырька | м² | 2 |
| 26 | Грунтование стен входного козырька | м² | 2 |
| 27 | Устройство цементной стяжки на парапете входного козырька | м² | 0,5 |
| 28 | Грунтование битумной мастикой парапета входного козырька | м² | 0,5 |
| 29 | Устройство покрытия парапета на входном козырьке из оцинкованной стали 0,7 мм | Мп/м² | 2,20/0,66 |
| 30 | Вывоз строительного мусора | тн | 8,415 |

Подписи:                                       ______________________

_______________________

_______________________